Областное государственное автономное учреждение "Региональный градостроительный центр"

Проект планировки
и проект межевания территории
линейных объектов

"Обустройство Новобесовского нефтяного месторождения.

Кусты скважин №5, №6"

на территории МО "Высококолковское сельское поселение"
Новомалыклиского района Ульяновской области

Том 1

Материалы по обоснованию
(текстовая часть)

Шифр 73-15/15 -ППТ,ПМТ

Областное государственное автономное учреждение "Региональный градостроительный центр"

Проект планировки
и проект межевания территории
линейных объектов

"Обустройство Новобесовского нефтяного месторождения.

Кусты скважин №5, №6"

на территории МО "Высококолковское сельское поселение"
Новомалыклиского района Ульяновской области

Том 1

Материалы по обоснованию
(текстовая часть)

Шифр 73-15/15 -ППТ,ПМТ

Директор	Кангро С.А.

Главный архитектор проекта	Волкова Р.К.

Состав проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта

| N п/п | Обозначения | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Основные положения |  |
| Том 1 | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Материалы по обоснованию. Текстовая часть |  |
| Том 2 | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Материалы по обоснованию. Г рафическая часть |  |

|  |  |  |  |  | 73-15/15-СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |
| Разраб. | Тарцакова |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | Сенчищев |  |  |  | ПП |  |  |
| Н.контр. | Волкова |  |  | Состав проекта | ОГАУ «Градцентр» г. Ульяновск |
| Нач.отдела | Гончаренко |  |  |  |  |
| ГАП | Волкова |  |  |  |  |

Введение

Согласно Градостроительному кодексу РФ и других нормативных и правовых актов, разработка проектной документации для строительства или реконструкции линейных объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г.	№87, к линейным объектам относятся

автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической документаций Российской Федерации.

В состав работ по планировке территории входит разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для объекта «Обустройство Новобесовского нефтяного месторождения. Кусты скважин №5, №6» на участке МО «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района, Ульяновской области.

Проект планировки и межевания территории для строительства объекта разработан на основе проектной документации, выполненной ООО «СтандартНефтеПроект», свидетельство № СРО-П-149-1655142590-05-167 от 21 ноября 2014г.

Работы выполнялись в системе координат МСК-73 и Балтийской системе высот.

Проект состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по её обоснованию. Материалы по обоснованию и основные положения проекта включают в себя как графические, так и текстовые материалы. При подготовке документации по планировке территории осуществляется разработка проектов планировки территории и проектов межевания территорий для данного объекта.

Весь картографический материал выдаётся на электронных носителях в программе AutoCAD, которая позволяет более детально рассмотреть небольшие объекты. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта подготовлены в форматах Microsoft Office.

Подготовка проекта осуществляется в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства размещения линейного объекта.

- Исходные данные для подготовки проекта планировки и проекта межевания линейного объекта капитального строительства

Проект разработан на основании технического задания, исходных данных и технических условий, необходимых для подготовки проекта:

- схемы территориального планирования Новомалыклинского муниципального района Ульяновской области;

- генерального плана Высококолковского сельского поселения Новомалыклинского муниципального района;

- технического задания на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания на линейный объект «Обустройство Новобесовского нефтяного месторождения. Кусты скважин №5, №6»;

- акта выбора земельного участка под строительство ВЛ-10кВ от кустов скважин №5, №6 на Новобесовском месторождении нефти до ПС 35/10кВ «Высокий Колок», в границах бывшего СПК «Путь Ильича» Новомалыклинского района;

- постановления №213 от 08.04.2013г. «О согласовании земельного участка и утверждении акта выбора земельного участка»;

- постановления №12 от 05.02.2016. «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории на объект «Обустройство Новобесовского нефтяного месторождения. Кусты скважин №5, №6».

Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативнотехнической документацией Российской Федерации и Ульяновской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. (ред. от 28.07.2012г.).

- Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ».

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №137-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.07.2005г.).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г., №150)».

- СН-459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин».

- ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0.38750кВ».

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтепроводов.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и др. нормативно-техническая документация, в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Техническое обоснование и экономически целесообразное проектное решение для строительства нефтепроводов и ВЛ для объекта «Обустройство Новобесовского нефтяного месторождения. Кусты скважин №5, №6» на участке Высококолковского сельского поселения, Новомалыклинского района Ульяновской области принято с условием её согласования со всеми заинтересованными организациями.

- Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания

территории

Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта.

Подготовка проекта осуществляется в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- выявление территории, занятой линейным объектом;

- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства, указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект;

- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;

- формирование границ земельных участков с учётом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципальных образований;

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, прилегающих к территории проектирования.

- Административные, природно-климатические условия территории строительства линейного объекта

В административном отношении объект расположен на территории Новобесовского месторождения Новомалыклинского района Ульяновской области в непосредственной близости от н.п. Новая Куликовка, н.п. Новая Бесовка, н.п. Высокий Колок.

В физико-географическом отношении объект относится к лесостепной зоне Приволжской возвышенности на водоразделе рек Большой Авраль и Кармала, являющихся левобережными притоками р. Большой Черемшан и осложнёнными оврагами и ручьями. Гидрографическая сеть района - составная часть бассейна реки Большой Черемшан.

Высотные отметки водораздела вышеуказанных рек изменяются в пределах 150,0160,0м. Балтийской системы высот. Территория проектирования относится к III району, подрайону 111В климатического районирования для строительства (согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-0199*).

По природно-климатическим условиям территория изысканий относится к III дорожно-климатической зоне (см. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*).

Тип местности по характеру и степени увлажнения - 3-ий.

Рельеф - равнинный степной, слабо пересечённый. Преобладают чернозёмные, песчаные грунты. Основными лесообразующими породами являются лиственные породы - 65,7% общей площади, хвойные породы - 16,9%. Грунтовые воды залегают на глубине от 1 до 10м.

В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по полевым и лабораторным данным, на участке изысканий выделены следующие инженерно-

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИГЭ-1 - Почвенно-растительный слой мощностью 0,4-0,5м;

ИГЭ-2 - Суглинок твёрдый, полутвёрдый, просадочный, мощностью 0,5-3,6м;

ИГЭ-2а - Суглинок тугопластичный, мощностью 0,8-2,0м;

ИГЭ-3 - Глина полутвёрдая, просадочная, мощностью 2,1-3,5м.

Специфические грунты представлены суглинками слоя ИГЭ-2 и глинами ИГЭ-3, обладающими просадочными свойствами. Поверхностных проявлений физикогеологических процессов и явлений (оползней, суффозии, карста и т.п.), отрицательно влияющих на устойчивость поверхностных и глубинных массивов площадки и окружающей территории не наблюдается.

По степени морозной пучинистости («Пособие» к СП 28.133330.2012 и ГОСТ 251002011) грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, характеризуются как слабо пучинистые.

Подземные воды на период бурения до глубины 4,0-8,0м не вскрыты. В паводковые периоды прогнозируется появление грунтовых вод на глубине залегания слоя суглинка тугопластичного.

Коррозионная агрессивность грунтов участка на глубине до 2,0м по отношению к углеродистой и низколегированной стали - средняя (согласно замерам УЭС 20,6- 31,2ом.м), по отношению к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к алюминиевой - высокая. Грунтовая среда по отношению к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 250мм и к бетонам всех марок, по водонепроницаемости неагрессивна (табл. 4.4 СП 28.133330.2012).

Климат района умеренно-континентальный и характеризуется продолжительной зимой, жарким летом, с большой вероятностью осенних и весенних заморозков, с недостаточностью и неустойчивостью атмосферных осадков, сухостью воздуха, интенсивностью процессов испарения. Особенностью климата региона является короткая сухая весна. Зима снежная, с частыми перепадами температуры (атлантические циклоны сменяются арктическими воздушными массами и наоборот). Максимальная глубина промерзания почвы по данным СНиП в данной зоне составляет 1,7м.

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,5°С. Самый холодный месяц - январь, со среднемесячной температурой воздуха -13,8°С. Абсолютный минимум достигает -48°С. Самый тёплый месяц - июль, со среднемесячной температурой воздуха +19,8°С. Абсолютный максимум +41°С.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С происходит весной в первой декаде апреля, осенью - в конце ноября. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 0°С составляет 208 дней.

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

Снежный покров, как правило, устанавливается в конце ноября. Толщина снежного покрова по усреднённым показателям достигает 30-60см. Наибольшая высота снежного покрова составляет: средняя - 28см, максимальная - 54см, минимальная - 9см. Глубина промерзания почвы средняя из максимальных на зиму составляет 100см, наибольшая - 150см, наименьшая - 45см. Продолжительность снежного покрова - 149 дней. Количество безморозных дней - 130-140. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в среднем в первых числах апреля.

Летняя погода устанавливается в середине мая. Лето, как правило, жаркое из-за влияния малоподвижных азиатских антициклонов. В июле в среднем 5 дней со среднесуточной температурой выше 23°С. Осадков выпадает от 350мм на юге области до 500мм на северозападе. Летом осадки выпадают неравномерно в виде ливневых и кратковременных дождей. В регионе нередки засухи. Вегетационный период длится около 180 дней.

Снеговой район - IV (СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).

- Особые условия использования территории

Сохранение сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики Ульяновской области. ООПТ призваны сыграть ведущую роль в экологическом обеспечении устойчивого развития РТ. В частности, сохранение биологического разнообразия в его естественном состоянии без эффективного и продуктивного функционирования системы ООПТ. Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, поддержание устойчивости биосферы, контроля за изменением его состояния, ведение экологического мониторинга, а также экологическое воспитание населения регулируются Законом Ульяновской области «об особо охраняемых природных территориях». Согласно ст. 4 данного закона - мероприятия перспективных планов социально-экономического развития городов и районов, территориально-комплексных схем, схем землеустройства, районной планировки, иных мероприятий, в результате проведения которых может быть оказано негативное воздействие на состояние особо охраняемых природных территорий или изменён из состав, осуществляются только после положительного заключения государственной экологической экспертизы.

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

ООПТ. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995г. №33-ФЗ, особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Согласно данным Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области, данным Управления Росприроднадзора по Ульяновской области и данным администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения на территории проектирования отсутствуют (см. Приложения №3-10 к Тому 1).

Объекты культурного наследия. Согласно федерального закона №73-ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, культуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Таких объектов на проектируемой территории не имеется (см. Приложения №3-10 к Тому 1).

С котомогильники.	Согласно справке №290 от 21.11.2014г., выданной

Департаментом ветеринарии Ульяновской области, на территории района сибиреязвенные скотомогильники отсутствуют (см. Приложения №3-10 к Тому 1).

Полезные ископаемые. Согласно заключению о полезных ископаемых в недрах под участком застройки, выданным управлением по недропользованию по Ульяновской области «Ульяновскнедра», разведанные и разрабатываемые месторождения твёрдых полезных ископаемых и подземных вод, учтённые государственным балансом, в пределах участка проектирования отсутствуют (см. Приложения №3-10 к Тому 1).

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

В непосредственной близости от участка проектирования ООПТ отсутствуют. Указанные ООПТ удалены от проектируемых объектов на расстояние, многократно превышающее зону влияния месторождения (см. Приложения №3-10 к Тому 1).

- Общая характеристика линейного объекта

Проектной документацией «Обустройство Новобесовского нефтяного месторождения. Кусты скважин №5,	№6» предусматривается проектирование и

строительство следующих линейных объектов:

- нефтегазосборный трубопровод «К.п. №5-врезка в нефтепровод к.п. №2-ПСН»;

- нефтегазосборный трубопровод «К.п. №6-врезка в нефтепровод к.п. №2-ПСН»;

-ВЛ-10кВ.

Трасса проектируемого нефтегазосборного трубопровода куста скважин №5 начинается в районе площадки скважин куста №5 и идёт в юго-западном направлении до точки врезки в существующий нефтесборный коллектор от скв. №2.

Траса нефтепровода следует по землям общего назначения (выгон) муниципального фонда в границах бывшего СПК «Путь Ильича» Новомалыклинского района (см. «Акт выбора земельного участка») и частично по землям ОАО «Ульяновскнефть». Протяжённость проектируемого линейного объекта (нефтяного трубопровода) составляет 73,15м.

Площадь временного отвода, всего - 796,60м2, в т.ч.:

- из земель муниципального фонда в границах бывшего СПК «Путь Ильича» Новомалыклинского района - 141,10м2,

- из земель ОАО «Ульяновскнефть» - 655,50м2.

Трасса проектируемого нефтегазосборного трубопровода куста скважин №6 начинается в районе площадки куста скважин №6 и идёт сначала в северо-западном направлении к существующей грунтовой дороге, затем вдоль существующей грунтовой дороги в юго-западном направлении до точки врезки в существующий нефтесборный коллектор от скважины №2.

Трасса следует по землям общего назначения (выгон) муниципального фонда в границах бывшего СПК «Путь Ильича» Новомалыклинского района (см. «Акт выбора земельного участка») и частично по земельному участку с кадастровым номером 73:10:050801:118, находящимся в долевой собственности (см. выписку из ЕГРП №9016085442 от 17.03.2016г., Приложение №1 к Тому 1).

Протяжённость проектируемого линейного объекта (нефтегазосборного трубопровода) составляет 457,80м. Площадь временного отвода - 10986,00м2, в т.ч.:

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- из земель муниципального фонда в границах бывшего СПК «Путь Ильича» Новомалыклинского района - 8110,40м2;

- из земель участка в долевой собственности с кадастровым номером 73:10:050801:118 - 2875,60м2.

Трасса ВЛ-10кВ от ПС 35/10 кВ «Высокий Колок» ячейки №14 до существующей опоры №255 проходит по землям муниципального фонда (в границах бывшего СПК «Путь Ильича» Новомалыклинского района), землям в собственности Борисовой В.В., земельному участку с кадастровым номером 73:10:050801:118, находящимся в долевой собственности (см. выписку из ЕГРП №9016085442 от 17.03.2016г., Приложение №1 к Тому 1), землям ОАО «Ульяновскнефть»; сначала идёт на северо-восток до пересечения с автодорогой «Ульяновск-Димитровград-Самара» на км 126+320, затем на северо-запад вдоль автодороги, потом опять на северо-восток вдоль грунтовой автодороги к кусту скважин №2 до существующей опоры №255.

Проектируемая ВЛ-10кВ выполняется проводом АС-95.

Площадь временного отвода - 35838,50м2, в т.ч.

- из земель муниципального фонда в границах бывшего СПК «Путь Ильича» Новомалыклинского района - 6479,60м2;

- из земель ОАО «Ульяновскнефть» - 231,40м2;

- из земель, находящихся в собственности Борисовой В.В. - 1985,90м2;

- из	земель	участка	в	долевой	собственности	с	кадастровым	номером

73:10:050801:118 - 22141,60м2.

Площадь постоянного отвода - 66,00м2 (под 66 опор ВЛ, площадь постоянного отвода под каждую опору - 1м2), в т.ч.:

- из земель муниципального фонда в границах бывшего СПК «Путь Ильича» Новомалыклинского района - 15,00м2;

- из земель ОАО «Ульяновскнефть» - 1,00м2;

- из земель, находящихся в собственности Борисовой В.В. - 4,00м2;

- из	земель	участка	в	долевой	собственности	с	кадастровым	номером

73:10:050801:118 - 46,00м2.

Проектируемая ВЛ-10кВ пересекает автомобильную дорогу «Ульяновск- Димитровград-Самара», пресечение выполнено углом, близким к 90 градусам, расстояния от основания каждой из опор ВЛ-10кВ до границ полосы отвода дороги составляет не менее высоты опоры ВЛ плюс 5м. Габарит по высоте от нижнего провода ВЛ-10кВ до верха покрытия проезжей части составляет не менее 7м.

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

Проектируемая ВЛ-10кВ пересекает линию межстанционной связи Ульяновского филиала ОАО «Ростелеком» и одну ВОЛС Самарского филиала ОАО «Ростелеком». Место пересечения с кабелями на ПК 126+320 автомобильной дороги Р-178 «Димитровград-Самара». Пересечение выполнено углом, близким к 90 градусам, в месте пересечения предусмотрена установка типового предупредительного железобетонного столбика, на ближайших к кабелю опорах нанесены плакаты с указанием направления и расстояния до кабеля в метрах. Расстояние от установки опор ВЛ до ВОЛС в месте пересечения составляет более 10м.

Проектируемая ВЛ-10кВ параллельно следует и пересекает подземный газопровод. Расстояние от опор ВЛ до газопровода принято согласно ПУЭ. Данная трасса спроектирована в соответствии с техническими условиями от ОАО «Ростелеком», ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» и ООО «Газпромгазораспределение Ульяновск» филиал «Мелекессмежрайгаз».

- Организация подготовительного периода строительства

При подготовке строительной площадки выполняются работы по освобождению строительной площадки от строений, деревьев. Все временные здания для строительства объекта принимаются передвижного типа, отвечающие требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Строительные площадки, площадки хранения и ремонта техники, стоянки транспорта и временные бытовки для обслуживающего персонала определяются проектом производства работ.

На строительных площадках должны быть установлены металлические контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов. Вывоз строительного мусора, щепы и отходов (куски кабеля и трубки) должен быть осуществлён в специально отведённые места, согласованные подрядной строительной организацией с местными администрациями муниципальных районов.

Комплектование строительства основными строительными машинами и механизмами предусматривается за счёт парка машин и механизмов генеральной подрядной и субподрядной строительной организацией.

Подъезд к территории строительства будет осуществляться по полевым дорогам местного значения.

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

линейного объекта

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территории и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.

Инженерные мероприятия по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности не требуется.

Строительство линейного объекта будет происходить без нарушения существующего рельефа.

Рельеф по трассе спокойный, наблюдаются попеременно повышения и понижения отметок земной поверхности. Общий подъём рельефа от начала к концу трассы составляет около 7м. Абсолютные отметки территории проектирования колеблются в пределах от 148,91 до 155,21м.

Строительными нормами предусматривается обязательная рекультивация земель.

- Перечень мероприятий по проекту планировки территории

линейного объекта

Нефтегазосборные трубопроводы прокладываются подземно по профилю, предусматривающему возможность самокомпенсаций от температурных деформаций и воздействия внутреннего давления как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В местах подключения трубопровода, где трубопроводы запроектированы надземно, с помощью отводов, прямых вставок, образуются П-образные и другого вида компенсаторы.

Глубина заложения промысловых трубопроводов принята не менее 1,2м до верхней образующей трубопровода.

При пересечении нефтепровода с подземными инженерными коммуникациями проектом предусматривается выдерживание расстояния в свету не менее 0,35м.

По трассе трубопровода предусмотрена установка опознавательных знаков (со щитами-указателями) высотой 1,5-2,0м от поверхности земли. Знаки устанавливаются:

- на углах поворота;

- в местах пересечения с подземными коммуникациями.

На щите указателе должны быть приведены следующие данные:

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- наименование трубопровода или входящего в его состав сооружения и его техническая характеристика;

- местоположение трубопровода от основания знака;

- привязка знака к трассе;

- размеры охранной зоны;

- телефоны и адреса диспетчерской и аварийной служб производственного подразделения предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующего данный участок трубопровода.

Для строительства и монтажа промысловых трубопроводов предусматривает применение стальных труб и деталей к ним с наружным защитным полимерным покрытием усиленного типа, нанесённым в заводских условиях по ТУ 2245-031-4382601202. Качество наружного покрытия труб и деталей трубопроводов соответствует требованиям ГОСТ Р 51164.

Общая длина проектируемого нефтегазосборного трубопровода «К.п. №5-врезка в нефтепровод к.п. №2-ПСН» - 73,15м; «К.п. №6-врезка в нефтепровод к.п. №2-ПСН» - 457,80м.

Участок проектируемых работ фактически находится в пределах охранной зоны существующего нефтепровода. Таким образом, условия проведения земляных, строительных и иных работ при строительстве проектируемого объекта не нарушаются. Также согласно анализу ООПТ (см. приложения), особо охраняемые объекты и объекты с особым использованием территории не располагаются на проектируемом участке.

Проектируемая ВЛ-10кВ при пересечении или сближении с другими линейными сооружениями согласовывается с их владельцами и выполняется по их ТУ (см. п. 5).

- Перечень мероприятий по проекту межевания территории

линейного объекта

Проект межевания предусматривает:

- Формирование границ земельных участков.

- Координирование объектов землепользования.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившееся планировочной системы территории проектирования.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для строительства и размещения линейного объекта.

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Координирование объектов землепользования выполнено графически в системе координат МСК-73 и балтийской систем высот, на основе инженерно-геодезической съёмки.

Расчёт площадей земельных участков, необходимых к аренде под проектируемые объекты, проведён в соответствии с СН -459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин» и ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0.38-750кВ», ПУЭ-7. Проектируемые линейные объекты проложены по землям сельскохозяйственного назначения (земли общего пользования) - пашням и неудобьям, и

по землям, находящимся в собственности.

Площади испрашиваемых земельных участков по землепользователям

| Землепользователь | Площадь участка, всего, м2 | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | постоянный отвод | временный отвод |
| 1 ОАО “Ульяновскнефть", м2 | 887.90 | 1.00 | 886.90 |
| 2. Земли муниципального фонда в границах дыбшего СПК "Путь Ильича", мг | 9746.10 | 15.00 | 9731.10 |
| 3. Земельный участок д долевой собственности 1см. приложения к Тому11, мг | 25063.20 | 46.00 | 25017.20 |
| 4, Земельный участок д собственности Борисовой В.В., м2 | 1989.90 | 4.00 | 1985.90 |
| Всего | 62687.10 | 66.00 | 42621.10 |

- Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению

пожарной безопасности

  - Рекомендации по организации природоохранных мероприятий

В состав природоохранных мероприятий при прокладке нефтепроводов и трассы ВЛ- 10кВ должны быть включены оперативные и предупредительные мероприятия на время планируемых работ:

- Строительно-монтажные работы должны осуществляться при строгом соблюдении действующих требований, норм природоохранного законодательства, в режимах постоянного производственного, ведомственного и государственного инженерно-экологического контроля.

- При выполнении строительно-монтажных работ на объектах принять меры по предотвращению поступления вредных примесей в воздушную среду, почвы, поверхностные воды или их ограничению.

- Сырьё и отходы строительно-монтажных работ не должно приводить к заболеваниям и гибели объектов животного мира или ухудшению условий среды их обитания.

- Необходимо установить запреты на выжигание растительности и на хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания.

- Масла и смазки хранить в герметично закрытых бочках на водонепроницаемых и огороженных бордюром площадках, с целью недопущения их попадания в объекты окружающей среды, а после использования переработать или ликвидировать в специальных установках.

- Максимально использовать существующие дороги.

- Проводить мероприятия по восстановлению растительности.

- За счёт запланированных организационно технических мероприятий необходимо уменьшить количество производственных и бытовых отходов.

- Складирование строительных материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведённых бетонированных площадках.

- Рабочий персонал необходимо обучить сбору, сортировке, обработке и утилизации отходов. При этом все отходы, которые невозможно использовать вторично, необходимо собрать в контейнеры и вывезти на официально существующие или специально оборудованные полигоны (свалки) для хранения (утилизации) отходов.

- Организовать сбор и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод.

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- После окончания строительных работ убрать неиспользованные конструкции и оборудование, территорию необходимо очистить от остатков мусора и отходов.

- На заключительном этапе предусмотреть проведение технический и биологический этапы рекультивации нарушенных участков, в соответствии с действующими нормативными требованиями: «Закон об охране окружающей среды», 2002г.; «Земельный кодекс РФ», 2001г.; ГОСТы: 17.4.3.02-85; 17.5.1.01-83; 17.5.1.02-85; 17.5.1.03-86; 17.5.1.06-84; 17.5.3.04-83; 17.5.3.05-84; 17.5.3.06-85 и др.

- После проведения работ должны быть рекультивированы нарушенные участки почв. В зоне воздействия запрещается:

- перемещать, засыпать, ломать опознавательные и сигнальные знаки;

- устраивать свалки;

- разрушать берегоукрепительные сооружения;

- разводить огонь и размещать какие-либо источники огня;

- высаживать деревья и кустарники всех видов;

- складывать материалы;

- содержать скот;

- выделять рыбопромысловые участки;

- устраивать водопои;

- устраивать стоянки автомашин;

- размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить геологические, поисковые изыскательские работы, не запланированные по графику.

Для уменьшения негативного воздействия и сохранения оптимальных условий существования животных должен быть предусмотрен ряд биотехнических и организационных мероприятий:

- организация контроля за выполнением природоохранных мероприятий группой специалистов с момента начала работ;

- строительная техника для производства работ должна перемещаться только по специально отведённым дорогам;

- не оставлять не закопанными ямы под столбы или котлованы на длительное время.

Из комплекса мероприятий и сооружений инженерной защиты исследованной

территории, направленных на предотвращение отрицательного воздействия геологических и инженерно-геологических процессов, отмечаются следующие:

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- частичная инженерная подготовка территории - организация рельефа, устройство постоянных и временных водостоков с водоотводом;

- локальные средства защиты - дренажи, организация соков дождевых и талых вод с крыш;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

  - Рекомендации по рекультивации нарушенных земель после

завершения работ

Рекультивация нарушенных земель необходима после завершения ремонтных работ и должна включать технический и биологический этапы.

Нормы внесения минеральных и органических удобрений, а также виды растений, рекомендуемые для посева, представлены в соответствии с Положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утверждёнными Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995г. №525/67, применительно к степной ландшафтной зоне.

Технический этап рекультивации должен включать следующие мероприятия:

- возвращение плодородного слоя почвы из временных отвалов на полосу рекультивации после прохода строительной техники, планировка в пределах полосы рекультивации;

- окончательная планировка в полосе земельного отвода после завершения строительных работ с сохранением естественного рельефа поверхности.

Работы по рекультивации на техническом этапе рекомендуется проводить в тёплое время года, при нормальной влажности грунта, увлажняя его при необходимости. При ливневых или затяжных дождях эту работу производить не рекомендуется.

Биологический этап рекультивации выполняется после завершения технического этапа и заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе трав и травосмесей, посеве, уходе за посевами.

После планировки нарушенных земель на участках проводят по мере необходимости боронование, дискование, культивацию, прикатывание и посев. При подготовке почвы для посева трав особое внимание должно быть обращено на сохранении влаги в почве. Перед предпосевной обработкой вносят удобрения в следующих дозах: органических 30-40 т/га, минеральных 40-60 кг/га (азота, фосфора, калия).

Нормы высева семян трав на нарушенных землях увеличивают в полтора раза по сравнению с обычными. В двувидовых смесях компоненты травосмеси берутся в равных

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

соотношениях, а нормы высева каждого компонента уменьшаются на 20-25% по сравнению с одновидовыми. В трёхвидовых смесях бобовые компоненты занимают 3040% от общего веса, злаковые 60-70%.

  - Рекомендации по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу

В целях охраны воздушной среды от загрязнения вредными выбросами необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

-применение герметизированной системы по всей технологической цепочке;

- контроль и автоматизация технологических процессов для предупреждения аварийных ситуаций, соответственно уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу за счёт точного соблюдения заданных технологических параметров;

- выбор запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования, соответствующего рабочим параметрам процесса и коррозионной активности среды;

- обслуживание запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов, расположенных на высоте с лестниц и площадок обслуживания с ограждением;

- Реализация указанных мероприятии позволит свести до минимума ущерб, наносимый атмосферному воздуху.

  - Мероприятия по снижению воздействия на водную среду

Период строительно-монтажных работ.

Для предупреждения негативного воздействия на поверхностные и подземные водные ресурсы необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

-исключение мойки и ремонта машин и механизмов в непредусмотренных для этих целей местах;

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведённых для этого местах с последующей утилизацией и очисткой;

- исключение хранения топлива на строительной площадке;

- при случайном или аварийном разливе нефтепродукта на грунт механическое удаление пролитой жидкости, смешивание загрязнённого грунта с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, опилками песком) с последующим вывозом смеси в специальные места захоронения отходов, согласованные с местными контролирующими органами;

- сохранение естественного стока поверхностных и талых вод;

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- сброс всех видов стоков будет производиться в специализированные ёмкости и приёмники с последующей их очисткой до уровня требований сброса в рыбохозяйственные водоёмы;

- контроль качества сточных вод по физико-химическим показателям, который регулярно будет производиться специализированной организацией;

- не допускать ухудшения качества поверхностных и подземных вод, среды обитания объектов растительного и животного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;

- содержание в исправном состоянии очистных и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- информировать в установленном порядке соответствующие органы государственной власти об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водных объектов;

- своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов;

- вести в установленном порядке учёт забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами и представлять указанную информацию в установленные сроки в специально уполномоченный государственный орган управления использованием и охраной водного фонда, а по подземным водным объектам - также и в государственный орган управления использованием и охраной недр.

Период эксплуатации.

Для исключения возникновения аварийной ситуации в период эксплуатации проектируемых объектов должны обеспечиваться:

- контроль технического состояния проектируемых объектов, запорнорегулирующей арматуры;

- своевременный планово-предупредительный ремонт.

В соответствии с СП 116.13330.2012 в целях защиты проектируемых сооружений от опасного воздействия подземных и поверхностных вод рекомендуем следующие мероприятия:

- гидроизоляция подземных конструкций;

- мероприятия, ограничивающие подъём уровня подземных вод и исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п.;

- расчистка элементов естественного дренирования;

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- устройство стационарной сети наблюдательных скважин для контроля развития процесса подтопления, включающей как минимум годовой цикл стационарных наблюдений с привлечением при необходимости специализированных проектных и научно-исследовательских организаций;

- антикоррозионные мероприятия для защиты подземных конструкций от агрессивного воздействия промышленных стоков и подземных вод.

  - Мероприятия по охране животного и растительного мира

Для снижения негативного воздействия в период строительства объекта и максимального сохранения растительного покрова на рассматриваемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- полностью исключается движение транспорта и строительной техники вне границ площадки, существующих и проектируемых подъездных автодорог, возможное уплотнение грунта будет носить локальный характер;

- предотвращение захламления территории отходами строительства и потребления (сбор всех видов отходов в спец.контейнеры с последующим вывозом в установленные места);

- предотвращение загрязнения почвенно-растительного покрова горюче-смазочными материалами;

- соблюдение правил противопожарной безопасности во избежание возгорания пограничной с площадкой полосой леса.

11. Перечень мероприятий по гражданской обороне

- Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по

гражданской обороне

Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19.09.98 г. № 1115 и приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013.

Проектируемые объекты являются некатегорированными по гражданской обороне.

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по

гражданской обороне

Вблизи объекта проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской обороне и объекты особой важности по гражданской обороне.

- Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т. ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки

Проектируемые объекты относятся к объектам, для которых обоснование удаления от организаций, отнесенных к категориям по ГО, и территорий, отнесенных к группам по ГО, а также зон катастрофического затопления и других зон опасности приводить не следует, поскольку ограничения на размещение объектов данного типа требованиями СНиП 2.01.51-90 не устанавливаются.

Рядом с проектируемыми объектами гидроузлы, аварии на которых могут привести к катастрофическому затоплению, отсутствуют, поэтому проектируемые объекты в зону возможного катастрофического затопления не попадают.

- Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне

Проектируемые объекты не являются категорированными по гражданской обороне и вблизи него отсутствуют города, имеющих группу по ГО.

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к которым предъявляются требования по степени огнестойкости в соответствии со СНиП 2.01.51-90.

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

- Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)

Под режимами радиационной защиты понимается порядок действия людей, а также применение средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения с целью максимального уменьшения доз облучения людей.

Цель введения режима радиационной защиты - исключение радиационного поражения и переоблучения людей при нахождении на радиоактивно загрязненной местности.

Введение режимов радиационной защиты в случае необходимости будет определяться ГУ МЧС России Ульяновской области.

12. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Специальные решения по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны, вредных продуктов горения, радиоактивного, химического заражения и катастрофического затопления проектом не предусматривались.

Постоянно обслуживающий персонал на проектируемых объектах отсутствует.

Территория строительства проектируемого объекта располагается на местности, где природные процессы относятся к категории неопасных.

Опасными природными процессами, характерными для Ульяновской области, являются:

- ливни;

- грозы;

- морозы;

- обильные снегопады;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- сильные ветры (ураганы).

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала обслуживающего линейный объект. Однако они могут нанести ущерб самому объекту или технологическим решениям, направленным на обеспечение безопасной эксплуатации линейного объекта.

Выпадение снега. Снегопады и метели относятся к опасным явлениям в зимний период. Кроме ухудшения видимости при метелях наблюдается большой снегоперенос,

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

что сильно затрудняет доступ к месту аварии и увеличивает время прибытия аварийноспасательных служб. Проводятся мероприятия по периодической расчистке территорий.

Гололед. Образование гололеда связано с потеплением погоды в холодное время года. Гололед наблюдается с сентября по май, с максимумом в ноябре и декабре. Средняя продолжительность обледенения от 4 до 18 ч. Температура при гололеде от 0°С до минус 7-9°С. Расчетная толщина стенки гололеда больше 20 мм, продолжительность нарастания 15-20 ч и обледенения до 30-50ч.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на персонал проектируемого объекта необходимо предусмотреть мероприятия по рассыпке песка в местах возможного появления гололеда.

Оповещение персонала об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного территориального управления по делам ГО и ЧС по системам связи и оповещения, предусмотренным проектом.

Формат А4

Федеральный информационный ресурс

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050801:11 ¦ 2 ¦ Лист № _1 ¦ 3 ¦ Всего листов: _3_ |
| --- | --- |
| 4 | Номер кадастрового квартала: ¦ 73:10:050801 |
| 5 | Предыдущие номера: 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: _____ 09.09.2005 |
| 7 |  |
| 8 | Кадастровые номера объектов капитального строительства: |
| 9 | Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Высокий Колок. Участок находится примерно в 2 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Новомалыклинский р-н |
| 10 | Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 11 | Разрешенное использование: Под кустом нефтяных скважин № 2 (скважины № 9,11,14,15,16) |
| 12 | Площадь: 20228 кв. м |
| 13 | Кадастровая стоимость: 2969065.84 руб. |
| 14 | Система координат: МСК-73 |
| 15 | Сведения о правах: |
|  | Правообл адател ь | Вид права, номер и дата регистрации | Особые отметки | Документ | Адрес для связи с правообладателем |
|  | Открытое акционерное общество "Ульяно вскнеф ть " | Собственность, № 01/001/2013-021 от 15.02.2013 | _____ | _____ | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
| 16 | Особые отметки: |
| 17 | Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные |
| 18 | Дополнительные сведения: |
|  | 18.1 |  |
|  | 18.2 | Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: |
| 19 | Сведения о кадастровых инженерах: |

"03" мапта 2016г. № 99/2016/2447770

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

| 1 | Кадастровый номер: 73:10:050801:11 | ¦ 2 ¦ Лист № _2_ | 3 Всего листов: _3_ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | План (чертеж, схема) земельного участка: |
| 5 | Масштаб: |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 03.03.2016	№	90-15571958

На основании запроса №90-15571958 от 03.03.2016, поступившего на рассмотрение 03.03.2016 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

| 1. | Кадастровый (или условный) номер объекта: | 73:10:050801:11 |
| --- | --- | --- |
|  | наименование объекта: | Земельный участок |
|  | назначение объекта: | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначенияК |
|  | площадь объекта: | 20228 Квадратный метр |
|  | инвентарный номер, литер: | Отсутствует |
|  | этажность (этаж): |  |
|  | номера на поэтажном плане: |  |
|  | адрес (местоположение) объекта: | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН, В 2х КМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕР ОТ ОРИЕНТИРА С. ВЫСОКИЙ КОЛОК |
|  | состав: |  |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.1. | Открытое акционерное общество "Ульяновскнефть" ИНН:7313000026 ОГРН:1027300869848 КПП:732501001 Адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Минаева, д.32 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.1. | Собственность 01/001/2013-021 15.02.2013 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 5. | Договоры участия в долевом строительстве: |  |
| 6. | Правопритязания: |  |
| 7. | Заявленные в судебном порядке права требования: |  |
| 8. | Дата изменения: |  |

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №	122-ФЗ «О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fcdand.pgu.response.check7ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHan_ 1/2

правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

| Г осударственный регистратор | Федеральный информационный ресурс |
| --- | --- |
| (должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего (подпись, М.П.) государственную регистрацию прав) | (фамилия, инициалы) |

Федеральный информационный ресурс

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050301:77 ¦ 2 ¦ Лист № _1 ¦ 3 ¦ Всего листов: _4_ |
| --- | --- |
| 4 | Номер кадастрового квартала: ¦ 73:10:050301 |
| 5 | Предыдущие номера: 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: _____ 22.05.2008 |
| 7 |  |
| 8 | Кадастровые номера объектов капитального строительства: 73:10:000000:71 |
| 9 | Адрес (описание местоположения): Ульяновская область, р-н Новомалыклинский, СПК "Красная Звезда" |
| 10 | Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 11 | Разрешенное использование: Для строительства нефтесборного пункта, факельного хозяйства и сопутствующих сооружений |
| 12 | Площадь: 250800 кв. м |
| 13 | Кадастровая стоимость: 36812424 руб. |
| 14 | Система координат: МСК-73 |
| 15 | Сведения о правах: |
|  | Правообл адател ь | Вид права, номер и дата регистрации | Особые отметки | Документ | Адрес для связи с правообладателем |
|  | Открытое акционерное общество "Ульяновскнефть" | Собственность, № 73-73-02/026/2013-239 от 04.03.2013 | _____ | _____ | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
| 16 | Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 73:10:050301:132. |
| 17 | Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус учтенные |
| 18 | Дополнительные сведения: |
|  | 18.1 | — |
|  | 18.2 | Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: |
| 19 | Сведения о кадастровых инженерах: |

"03" мапта 2016г. № 99/2016/2447840

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050301:77 | ¦ 2 ¦ Лист № _2_ | 3 Всего листов: _4_ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | План (чертеж, схема) земельного участка: |
| 5 | Масштаб: |

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050301:77 ¦ 2 ¦ Лист № _3_ ¦ 3 (Всего листов: _4_ |
| --- | --- |
| 4 | Сведения о частях земельного участка и обременениях: |
|  | Номер п/п | Учетный номер части | Площадь (м2) | Характеристика части |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | — | весь | Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 23.05.2013 |

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 03.03.2016	№	90-15572986

На основании запроса №90-15572986 от 03.03.2016, поступившего на рассмотрение 03.03.2016 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

| 1. | Кадастровый (или условный) номер объекта: | 73:10:050301:77 |
| --- | --- | --- |
|  | наименование объекта: | Земельный участок |
|  | назначение объекта: | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначенияК |
|  | площадь объекта: | 250800 Квадратный метр |
|  | инвентарный номер, литер: |  |
|  | этажность (этаж): |  |
|  | номера на поэтажном плане: |  |
|  | адрес (местоположение) объекта: | Ульяновская область, Новомалыклинский район, СПК "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА", находится примерно в 700 м по направлению на восток от с. Новая Куликовка |
|  | состав: |  |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.1. | Открытое акционерное общество "Ульяновскнефть" ИНН:7313000026 ОГРН:1027300869848 КПП:732501001 Адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Минаева, д.32 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.1. | Собственность 73-73-02/026/2013-239 04.03.2013 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 5. | Договоры участия в долевом строительстве: |  |
| 6. | Правопритязания: |  |
| 7. | Заявленные в судебном порядке права требования: |  |
| 8. | Дата изменения: |  |

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №	122-ФЗ «О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fcdand.pgu.response.check7ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHan_ 1/2

правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

| Г осударственный регистратор | Федеральный информационный ресурс |
| --- | --- |
| (должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего (подпись, М.П.) государственную регистрацию прав) | (фамилия, инициалы) |

Федеральный информационный ресурс

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050801:118 ¦ 2 ¦ Лист № _1 ¦ 3 ¦ Всего листов: 10 |
| --- | --- |
| 4 | Номер кадастрового квартала: ¦ 73:10:050801 |
| 5 | Предыдущие номера: 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 73:10:050801:78 12.03.2015 |
| 7 |  |
| 8 | Кадастровые номера объектов капитального строительства: |
| 9 | Адрес (описание местоположения): Ульяновская область, р-н Новомалыклинский, в 720 м. на север от с. Высокий Колок |
| 10 | Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения |
| 11 | Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства |
| 12 | Площадь: 3048500 +/- 8739кв. м |
| 13 | Кадастровая стоимость: 17010630 руб. |
| 14 | Система координат: МСК-73 |
| 15 | Сведения о правах: Список правообладателей прилагается на листе № 2 |
| 16 | Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 73:10:050801:78. |
| 17 | Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус учтенные |
| 18 | Дополнительные сведения: |
|  | 18.1 | — |
|  | 18.2 | Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: |
| 19 | Сведения о кадастровых инженерах: Слепов Игорь Владимирович №73-11-131 |

"17" мапта 2016г. № 99/2016/2644285

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

| 1 | Кадастровый номер: 73:10:050801:118 | ¦ 2 ¦ Лист № _4_ | 3 Всего листов: 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | План (чертеж, схема) земельного участка: |
| 5 | Масштаб: |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050801:118 ¦ 2 ¦ Лист № _5_ ¦ 3 ¦ Всего листов: 10 |
| --- | --- |
| 4 | Сведения о частях земельного участка и обременениях: |
|  | Номер п/п | Учетный номер части | Площадь (м2) | Характеристика части |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 1 | 36373 | Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 73.10.2.10, Карта (план) в электронном виде №б/н от 11.06.2013 |

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

| 1 | Кадастровый номер: 73:10:050801:118 | ¦ 2 ¦ Лист № _6_ | ¦ 3 ¦ Всего листов: 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | План (чертеж, схема) части земельного участка: | Учетный номер части: 73:10:050801:118/1 |  |
| 5 | Масштаб: |

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 17.03.2016	№	90-16085442

На основании запроса №90-16085442 от 16.03.2016, поступившего на рассмотрение 17.03.2016 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

| 1. | Кадастровый (или условный) номер объекта: | 73:10:050801:118 |
| --- | --- | --- |
|  | наименование объекта: | Земельный участок |
|  | назначение объекта: | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | площадь объекта: | 3048500 Квадратный метр |
|  | инвентарный номер, литер: |  |
|  | этажность (этаж): |  |
|  | номера на поэтажном плане: |  |
|  | адрес (местоположение) объекта: | Ульяновская область, Новомалыклинский район, в 720 м. на север от с. Высокий Колок |
|  | состав: |  |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.1. | Будылёва Алефтина Федоровна Дата рождения: 29.04.1965 Место рождения: с. Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:068-339-565 03 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Советская, д. 64, кв.2 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.1. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/10 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.2. | Будылева Юлия Терентьевна Дата рождения: 10.06.1938 Место рождения: с.Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:100-881-414 18 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ПАРКОВАЯ УЛ., д.42 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.2. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/8 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.3. | Будылев Григорий Евгеньевич Дата рождения: 25.10.1961 Место рождения: пос.Молот Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-725-257 70 Адрес: |

|  |  |  | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ., д.23, кв.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.3. | Долевая собственность 2/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/7 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.4. | Будылёва Ольга Ивановна Дата рождения: 31.01.1963 Место рождения: пос.Бектемир Среднечирчикского р-на Ташкентской области Узбекской ССР СНИЛС:068-339- 602 92 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ., д.23, кв.2 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.4. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/6 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.5. | Будылев Петр Евгеньевич Дата рождения: 18.03.1960 Место рождения: пос.Молот Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-725-277 74 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Советская, д. 64, кв.2 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.5. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/9 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.6. | Астафьев Анатолий Васильевич Дата рождения: 18.05.1946 Место рождения: с.Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-725-245 66 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, СОВЕТСКАЯ УЛ., д.37 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.6. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/4 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.7. | Астафьева Мария Никифоровна Дата рождения: 22.11.1950 Место рождения: с. Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:068-339-562 00 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Советская, д.21 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.7. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/3 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) | Не зарегистрировано |

|  | права: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.8. | Астафьев Владимир Арсентьевич Дата рождения: |
|  |  |  | 01.12.1948 Место рождения: с.Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-725-244 65 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, СОВЕТСКАЯ УЛ., д.21 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.8. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/2 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.9. | Алкарева Антонина Даниловна Дата рождения: 22.03.1935 Место рождения: с. Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:100-881-579 38 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Советская, д.33 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.9. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/1 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.10. | Алексеева Марина Евгеньевна Дата рождения: 04.04.1965 Место рождения: пос.Молот Новомалыклинского р-на Ульяновской обл. Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Новочеремшанск, ул.Школьная, д.11, кв.3 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.10. | Долевая собственность 2/30 №73-73/002-73/002/229/2016- 13/2 19.01.2016 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.11. | Алексеева Марина Евгеньевна Дата рождения: 04.04.1965 Место рождения: пос.Молот Новомалыклинского р-на Ульяновской обл. Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Новочеремшанск, ул.Школьная, д.11, кв.3 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.11. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/229/2016- 12/2 19.01.2016 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.12. | Шонаев Александр Викторович Дата рождения: 13.11.1961 Место рождения: с. Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-349-661 80 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Советская, д.30 |

| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.12. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/25 25.06.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.13. | Силантьев Леонид Иванович Дата рождения: 10.12.1953 Место рождения: с. Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-349-312 62 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Советская, д.13 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.13. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/24 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.14. | Рузанова Людмила Николаевна Дата рождения: 02.01.1960 Место рождения: с.Годяйкино Инзенского района Ульяновской области СНИЛС:068-339-582 04 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Братьев Кипкаевых, д. 107 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.14. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/23 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.15. | Рузанов Николай Александрович Дата рождения: 18.05.1959 Место рождения: с.Новая Бесовка Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-349-309 67 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Братьев Кипкаевых, д.107 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.15. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/22 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.16. | Матросов Николай Петрович Дата рождения: 15.04.1963 Место рождения: с.Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-725-527 73 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ., д. 13, кв. 2 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.16. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/21 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.17. | Игнатьев Александр Федорович Дата рождения: 14.05.1960 Место рождения: СНИЛС:065-118-032 33 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, |

|  |  |  | с.Высокий Колок, ул.Братьев Кипкаевых, д.95 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.17. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/20 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.18. | Девяткина Наталья Викторовна Дата рождения: 09.08.1960 Место рождения: с.Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:068-339-573 03 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Советская, д.63 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.18. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/19 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.19. | Девяткин Николай Иванович Дата рождения: 17.09.1959 Место рождения: с.Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-725-289 78 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, СОВЕТСКАЯ УЛ., д.63 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.19. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/18 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.20. | Гайкян Джемс Манвелович Дата рождения: 09.07.1958 Место рождения: гор. Ленинакан Армянской ССР СНИЛС:068-339-612 94 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ПАРКОВАЯ УЛ., д.41 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.20. | Долевая собственность 2/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/17 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.21. | Горностаев Иван Анатольевич Дата рождения: 02.09.1959 Место рождения: с.Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:109-342-215 30 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ПАРКОВАЯ УЛ., д.47 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.21. | Долевая собственность 3/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/16 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель | 2.22. | Будылёва Александра Ивановна Дата рождения: |

|  | (правообладатели): |  | 02.02.1953 Место рождения: пос. Зин.Овраг Новомалыклинского р-на Ульяновской области СНИЛС:068-339-597 11 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Братьев Кипкаевых, д.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.22. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/14 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.23. | Будылёв Александр Федорович Дата рождения: 18.09.1948 Место рождения: с.Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:064-725-261 66 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, БРАТЬЕВ КИПКАЕВЫХ УЛ., д.23 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.23. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/13 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.24. | Будылев Андрей Андреевич Дата рождения: 23.02.1937 Место рождения: пос.Молот Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:100-881-065 17 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ПАРКОВАЯ УЛ., д. 24 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.24. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/12 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.25. | Будылева Лидия Владимировна Дата рождения: 14.08.1961 Место рождения: с.Подл.Морд.Старомайнского района Ульяновской области СНИЛС:064-725-267 72 Адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ., д.12, кв.1 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.25. | Долевая собственность 1/30 №73-73/002-73/002/063/2015- 434/11 25.06.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 5. | Договоры участия в долевом строительстве: |  |
| 6. | Правопритязания: |  |
| 7. | Заявленные в судебном порядке права требования: |  |
| 8. | Дата изменения: |  |

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №	122-ФЗ «О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Г осударственный регистратор	Федеральный информационный ресурс

(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего (подпись, М.П.)	(фамилия, инициалы)

государственную регистрацию прав)

Федеральный информационный ресурс

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050801:119 ¦ 2 ¦ Лист № _1 ¦ 3 ¦ Всего листов: _6_ |
| --- | --- |
| 4 | Номер кадастрового квартала: ¦ 73:10:050801 |
| 5 | Предыдущие номера: 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 73:10:050801:78 15.05.2015 |
| 7 |  |
| 8 | Кадастровые номера объектов капитального строительства: 73:10:000000:71 |
| 9 | Адрес (описание местоположения): Ульяновская область, р-н Новомалыклинский, в 500 метрах на северо-восток от села Высокий Колок |
| 10 | Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения |
| 11 | Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства |
| 12 | Площадь: 203800 +/- 2274кв. м |
| 13 | Кадастровая стоимость: 1012886 руб. |
| 14 | Система координат: МСК-73 |
| 15 | Сведения о правах: |
|  | Правообл адател ь | Вид права, номер и дата регистрации | Особые отметки | Документ | Адрес для связи с правообладателем |
|  | Борисова Валентина Васильевна | Собственность, № 73-73/002-73/002/092/2015-172/1 от 02.07.2015 | — | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
| 16 | Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 73:10:050801:78. |
| 17 | Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус учтенные |
| 18 | Дополнительные сведения: |
|  | 18.1 | — |
|  | 18.2 | Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: |
| 19 | Сведения о кадастровых инженерах: Слепов Игорь Владимирович №73-11-131 |

"17" мапта 2016г. № 99/2016/2644286

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

| 1 | Кадастровый номер: 73:10:050801:119 | ¦ 2 ¦ Лист № _2_ | 3 Всего листов: _6_ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | План (чертеж, схема) земельного участка: |
| 5 | Масштаб: |

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050801:119 ¦ 2 ¦ Лист № _3_ ¦ 3 (Всего листов: _6_ |
| --- | --- |
| 4 | Сведения о частях земельного участка и обременениях: |
|  | Номер п/п | Учетный номер части | Площадь (м2) | Характеристика части |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 1 | 14721 | Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 73.10.2.3 |

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

| 1 | Кадастровый номер: 73:10:050801:119 | ¦ 2 ¦ Лист № _4_ | ¦ 3 ¦ Всего листов: _6_ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | План (чертеж, схема) части земельного участка: | Учетный номер части: 73:10:050801:119/1 |  |
| 5 | Масштаб: |

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

"17" марта 2016г. № 99/2016/2644286

1 Кадастровый номер:	73:10:050801:119	| 2 | Лист № _6_	| 3 | Всего листов: _6_

Описание поворотных точек границ земельного участка

| Номер точки | Координаты | Описание закрепления на местности | Особые отметки (точность определения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 482058.46 | 2367823.13 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 2 | 481726.83 | 2368298.64 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 3 | 481711.12 | 2368293.52 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 4 | 481564.04 | 2368504.63 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 5 | 481372.03 | 2368357 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 6 | 481859.76 | 2367688.16 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 7 | 482045.56 | 2367814.37 | — | — |
| 8 | 482000.35 | 2367878.43 | — | — |
| 9 | 481964.35 | 2367929.93 | — | — |
| 10 | 481928.1 | 2367981.3 | — | — |
| 11 | 481891.85 | 2368032.8 | — | — |
| 12 | 481855.85 | 2368084.18 | — | — |
| 13 | 481819.6 | 2368135.55 | — | — |
| 14 | 481783.36 | 2368187.05 | — | — |
| 15 | 481747.35 | 2368238.43 | — | — |
| 16 | 481715.35 | 2368283.8 | — | — |
| 17 | 481659.35 | 2368266.3 | — | — |
| 18 | 481596.35 | 2368246.43 | — | — |
| 19 | 481533.6 | 2368226.55 | — | — |
| 20 | 481479.52 | 2368209.6 | — | — |
| 21 | 481467.12 | 2368226.59 | — | — |
| 22 | 481527.6 | 2368245.55 | — | — |
| 23 | 481590.35 | 2368265.43 | — | — |
| 24 | 481653.35 | 2368285.3 | — | — |
| 25 | 481705.46 | 2368301.64 | — | — |

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 17.03.2016	№	90-16085495

На основании запроса №90-16085495 от 16.03.2016, поступившего на рассмотрение 17.03.2016 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

| 1. | Кадастровый (или условный) номер объекта: | 73:10:050801:119 |
| --- | --- | --- |
|  | наименование объекта: | Земельный участок |
|  | назначение объекта: | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | площадь объекта: | 203800 Квадратный метр |
|  | инвентарный номер, литер: |  |
|  | этажность (этаж): |  |
|  | номера на поэтажном плане: |  |
|  | адрес (местоположение) объекта: | Ульяновская область, Новомалыклинский район, в 500 метрах на северо-восток от села Высокий Колок |
|  | состав: |  |
| 2. | Правообладатель (правообладатели): | 2.1. | Борисова Валентина Васильевна Дата рождения: 17.07.1955 Место рождения: с.Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской области СНИЛС:011-267-238 04 Адрес: Самарская область, г.Самара, ул.Карла Маркса, д.13, кв.52 |
| 3. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 3.1. | Собственность 73-73/002-73/002/092/2015-172/1 02.07.2015 |
| 4. | Ограничение (обременение) права: | Не зарегистрировано |
| 5. | Договоры участия в долевом строительстве: |  |
| 6. | Правопритязания: |  |
| 7. | Заявленные в судебном порядке права требования: |  |
| 8. | Дата изменения: |  |

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №	122-ФЗ «О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Г осударственный регистратор	Федеральный информационный ресурс

(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего (подпись, М.П.)	(фамилия, инициалы)

государственную регистрацию прав)

Приложение 2 (начало)

Координаты испрашиваемых земельных участков на территории
кадастровых земельных участков 73:10:050801:77, 73:10:050801:118
и кадастрового квартала 73:10:050801 под трассы нефтегазосборных

трубопроводов кустов скважин №5, №6

| кадас тровый | № | Координаты | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номер участка | точки | X | У | участка,м2 |  |
|  | 1 | 484078.94 | 2367160.72 |  | земли муници- |
| со со СО | 2 | 484042.94 | 2367125.63 |  | пильного фонда |
| 1-П со ё | 3 | Ш030.93 | 2367138.10 | 141.10 | В границах бывшего СПК "Путь Ильича" |
| й | 15 | Ш025.50 | 2367131.79 |  |  |
|  | 1а | Ш039Л2 | 2367121.08 |  |  |
|  | 15 | 484025.50 | 2367131.79 |  |  |
| r-N. Г-к. | 1а | Ш039А2 | 2367121.08 |  | земли ОАО "Ульяновскнефть " |
| СО Оо со | 4 | 484014.83 | 2367119.39 | 655.50 |  |
| сп со со | 5 | тозз.02 | 2367103.73 |  |  |
| й | 6 | №080.71* | 2367159.17 |  |  |
|  | 1 | №078.94 | 2367160.72 |  |  |
|  | 1а | 484015.81 | 2367428.30 |  |  |
| со | 2 | 484021.52 | 2367419.49 |  | земли муниципального фонда В границах бывшего СПК |
| со СП со | 3 | 483770.23 | 2367249.51 | 8110.40 |  |
| со й | 4 | 483783.69 | 2367229.64 |  |  |
|  | 5 | 484054.45 | 2367412.79 |  | “Путь Ильича" |
|  | 5а | 484035.28 | 2367442.32 |  |  |
| S | 1 | 483950.37 | 2367529.38 |  | участок |
| со со | 1а | 484015.81 | 2367428.30 | 2875.60 | В долевой собственности (см. приложения к |
| сп со со | 5а | 484035.28 | 2367442.32 |  |  |
| й | 6 | 483970.50 | 2367542.42 |  | Тому 1) |

Координаты испрашиваемых земельных участков на территории кадастровых земельных участков 73:10:050801:11, 73:10:050801:118 и кадастрового квартала 73:10:050801 под трассу Вл-10кВ (начало)

| № | № | Координаты | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| участка | точки | X | У | участка,м2 |  |
| ч—. ч—. | 1 | 483676.97 | 2367381.02 |  |  |
| со Оо со | 2 | 483664.25 | 2367399.26 | 180.00 | земли ОАО |
| со <65 х-— Й | 3 | 483656.90 | 2367395.88 |  | “УльяноВскнефть " |
|  | 4 | 483669.99 | 2367377.09 |  |  |
|  | 1 | 483708.98 | 2367317.48 |  |  |
|  | 2 | 483712.18 | 2367330.52 |  | земли муниципального фонда В границах |
| схэ СО >-п со | 3 | 483676.97 | 2367381.02 | 561.10 |  |
| <65 Й | 4 | 483669.99 | 2367377.09 |  | бывшего СПК “Путь Ильича" |
|  | 5 | 483703.55 | 2367328.92 |  |  |
|  | 6 | 483701.94 | 2367322.38 |  |  |
|  | 1 | 483707.45 | 2367311.25 |  |  |
| «С* со со | 2 | 483708.98 | 2367317.48 | 51.40 | земли ОАО |
| СП со ё | 3 | 483701.94 | 2367322.38 |  | “УльяноВскнефть " |
| к | 4 | 483700.41 | 2367316.14 |  |  |
|  | / | 483707.45 | 2367311.25 |  | земли муници- |
| со СО со l-n | 2 | 483700.41 | 2367316.14 | 1010.20 | пильного фонда В границах бывшего СПК |
| <^ со I? | 3 | 483670.78 | 2367195.50 |  |  |
|  | 4 | 483676.73 | 2367186.19 |  | "Путь Ильича" |
|  | 1 | 482468.93 | 2367529.61 |  |  |
|  | 2 | 482514.03 | 2367493.34 |  |  |
|  | 3 | 482761.54 | 2367161.07 |  |  |
|  | 4 | 482952.14 | 2366757.19 |  |  |
|  | 5 | 483016.99 | 2366733.58 |  |  |
| со | 6 | 483675.69 | 2367181.94 |  | участок В долевой собственности (см. приложения к |
| со СО со | 7 | 483676.73 | 2367186.19 | 15211.50 |  |
| 3 со | 8 | 483670.78 | 2367195.50 |  |  |
| к | 9 | 483668.65 | 2367186.83 |  | Тому 1) |
|  | 10 | 483015.88 | 2366742.50 |  |  |
|  | 11 | 482957.97 | 2366763.58 |  |  |
|  | 12 | 482768.43 | 2367165.21 |  |  |
|  | 13 | 482519.83 | 2367498.94 |  |  |
|  | /4 | 482473.36 | 2367536.32 |  |  |
|  | 15 | 482370.88 | 2367590.94 |  |  |

Координаты испрашиваемых земельных участков на территории
кадастровых земельных участков 73:10:050801:11, 73:10:050801:118
и кадастрового квартала 73:10:050801 под трассу Вл-10кВ (продолжение)

| № участка | № точки | Координаты | Площадь участка,м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | У |  |  |
| 73:10:050801:118 | 16 | 481859.17 | 2368287.41 | 6930.10 | участок В долевой собственности (см. приложения к Тому 1) |
|  | 17 | 481865.09 | 2368292.88 |  |  |
|  | 18 | 482365.48 | 2367584.75 |  |  |
|  | 19 | 482370.88 | 2367590.94 |  |  |
| 73:10:050801 | 1 | 481688.38 | 2368326.16 | 2063.60 | земли муниципального фонда в границах бывшего СПК “Путь Ильича" |
|  | 2 | 481793.63 | 2368394.02 |  |  |
|  | 3 | 481822.56 | 2368338.23 |  |  |
|  | 4 | 481859.17 | 2368287.41 |  |  |
|  | 5 | 481865.09 | 2368292.88 |  |  |
|  | 6 | 481829.39 | 2368342.43 |  |  |
|  | 7 | 481796.68 | 2368405.50 |  |  |
|  | 8 | 481683.81 | 2368332.73 |  |  |
| 73:10:050801:119 | 1 | 481688.38 | 2368326.16 | 1985.90 | собственник участка Борисова В. В. |
|  | 2 | 481683.81 | 2368332.73 |  |  |
|  | 3 | 481667.29 | 2368322.08 |  |  |
|  | 4 | 481450.19 | 2368249.82 |  |  |
|  | 5 | 481455.14 | 2368243.03 |  |  |
|  | 6 | 481670.77 | 2368314.80 |  |  |
| 73:10:050801 | 1 | 481137.69 | 2368109.70 | 2844.70 | земли муниципального фонда В границах бывшего СПК "Путь Ильича" |
|  | 2 | 481144.43 | 2368129.55 |  |  |
|  | 3 | 481172.00 | 2368148.80 |  |  |
|  | 4 | 481455.14 | 2368243.03 |  |  |
|  | 5 | 481450.19 | 2368249.82 |  |  |
|  | 6 | 481168.37 | 2368156.02 |  |  |
|  | 7 | 481137.70 | 2368134.61 |  |  |
|  | 8 | 481130.12 | 2368112.27 |  |  |

# Text boxes

| Содержание тома 1 |
| --- |
| N п/п | Наименование | Страница, лист |
| Том 1 | Материалы по обоснованию. Текстовая часть |  |
|  | Введение |  |
| 1 | Исходные данные для подготовки проекта планировки и проекта межевания линейного объекта капитального строительства |  |
| 2 | Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания территории |  |
| 3 | Административные, природно-климатические условия территории строительства линейного объекта |  |
| 4 | Особые условия использования территории |  |
| 5 | Общая характеристика линейного объекта |  |
| 6 | Организация подготовительного периода строительства |  |
| 7 | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта |  |
| 8 | Перечень мероприятий по проекту планировки территории линейного объекта |  |
| 9 | Перечень мероприятий по проекту межевания территории линейного объекта |  |
| 10 | Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению пожарной безопасности |  |
| 10.1 | Рекомендации по организации природоохранных мероприятий |  |
| 10.2 | Рекомендации по рекультивации нарушенных земель после завершения работ |  |
| 10.3 | Рекомендации по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |
| 10.4 | Мероприятия по снижению воздействия на водную среду |  |
| 10.5 | Мероприятия по охране животного и растительного мира |  |
| 11 | Перечень мероприятий по гражданской обороне |  |
| 11.1 | Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне |  |
| 11.2 | Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне |  |

73-15/15-ППТ,ПМТ

Изм Лист

Разраб.

Пров.

Н.контр.

Нач.отдела

№ документа Тарцакова Сенчищев Волкова Гончаренко

Подпись

Дата

Содержание тома 1

| Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- |
| ПП |  |  |

ОГАУ «Градцентр» г. Ульяновск

ГАП

Сенчищев

| 11.3. | Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т. ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки |  |
| --- | --- | --- |
| 11.4. | Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне |  |
| 11.5. | Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) |  |
| 12 | Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | Текстовые приложения: |  |
| 1. | Приложение №1 |  |
|  | - Кадастровая выписка № 99/2016/2447770 от 03 марта 2016г. |  |
|  | - Выписка из ЕГРП №9015571958 от 03.03.2016г. |  |
|  | - Кадастровая выписка № 99/2016/2447840 от 03 марта 2016г. |  |
|  | - Выписка из ЕГРП №9015572986 от 03.03.2016г. |  |
|  | - Кадастровая выписка № 99/2016/2644285 от 17 марта 2016г. |  |
|  | - Выписка из ЕГРП №9016085442 от 17.03.2016г. |  |
|  | - Кадастровая выписка № 99/2016/2644286 от 17 марта 2016г. |  |
|  | - Выписка из ЕГРП № 9016085495 от 17.03.2016г. |  |
| 2. | Приложение №2. Координаты испрашиваемых земельных участков на 3 -х листах (справочный материал, с учётом кадастровых номеров земельных участков) |  |
| 3. | Приложение №3. Письмо от Департамента гос.имущества и земельных отношений Ульяновской области от 26.02.2015г. |  |
| 4. | Приложение №4. Письмо от Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 21.01.2012г. |  |
| 5. | Приложение №5. Справка №04/151 от 02.03.2011г. |  |
| 6. | Приложение №6. Письмо от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 14.01.2012г. |  |
| 7. | Приложение №7. Письмо от Администрации МО «Новомалыклинский район» от 18.09.2012г. |  |
| 8. | Приложение №8. Письмо от Комитета Ульяновской области по культурному наследию от 14.07.2011г. |  |
| 9. | Приложение №9. Письмо от Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу от 24.02.2015г. |  |

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

Согласовано

и

s

<Я

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |
| Разраб. | Тарцакова |  |  | Материалы по обоснованию | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | Сенчищев |  |  |  | ПП |  |  |
| Н.контр. | Волкова |  |  |  | ОГАУ «Градцентр» г. Ульяновск |
| Нач.отдела | Гончаренко |  |  |  |  |
| ГАП | Волкова |  |  |  |  |

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Лист

73-15/15-ППТ,ПМТ

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Перечень земельных участков и их собственников

| Кадастровый номер земельного участка/квартала | Вид права | Правообладатель | Площадь испрашиваемого земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 73:10:050801:11 | Собственность | ОАО «Ульяновскнефть» | 232.40 |
| 73:10:050801:77 | Собственность | ОАО «Ульяновскнефть» | 655.50 |
| 73:10:050801:118 | Долевая собственность | Список правообладателей см. в выписке из ЕГРП №9016085442 от 17.03.2016г. (Приложение к Тому 1) | 25063.20 |
| 73:10:050801:119 | Собственность | Борисова В.В. | 1989.90 |
| Земли, не имеющие кадастрового номера 73:10:050801 |  |  | 9746.10 |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

73-15/15-ППТ,ПМТ

Лист

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

Взам. инв. № |	Подп. и дата	| Взам. инв. №

|  |  |  |  |  |  | 73-15/15-ППТ,ПМТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

КВ.1

| 1 | Кадастровый номер: 73:10:050801:11 | 1 2 | Лист № _3_ 3 Всего листов: _3_ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | поворотных точек границ земельного участка |  |  |
|  | Номер | Координаты | Описание закрепления на местности | Особые отметки (точность определения) |
|  | точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | 483791.24 | 2367213.57 | — | 1.2 |
|  | 2 | 483772.38 | 2367248.76 | — | 1.2 |
|  | 3 | 483734.69 | 2367299.59 | — | 1.2 |
|  | 4 | 483684.57 | 2367334.47 | — | 1.2 |
|  | 5 | 483649.37 | 2367365.47 | — | 1.2 |
|  | 6 | 483712.4 | 2367400.99 | — | 1.2 |
| 4 | 7 | 483640.2 | 2367529.11 | — | 1.2 |
|  | 8 | 483618.5 | 2367527.28 | — | 1.2 |
|  | 9 | 483584.46 | 2367509.63 | — | 1.2 |
|  | 10 | 483585.57 | 2367490.97 | — | 1.2 |
|  | 11 | 483531.49 | 2367460.49 | — | 1.2 |
|  | 12 | 483600.56 | 2367337.95 | — | 1.2 |
|  | 13 | 483643.84 | 2367362.34 | — | 1.2 |
|  | 14 | 483680.86 | 2367329.73 | — | 1.2 |
|  | 15 | 483730.48 | 2367295.24 | — | 1.2 |
|  | 16 | 483767.31 | 2367245.55 | — | 1.2 |
|  | 17 | 483786.35 | 2367210.05 | — | 1.2 |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

КВ.1

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050301:77 | 1 2 | ¦ Лист № _4_ ¦ 3 ¦ Всего листов: _4_ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | поворотных точек границ земельного участка |  |  |
|  | Номер | Координаты | Описание закрепления на местности | Особые отметки (точность определения) |
|  | точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | 484833.55 | 2366720 | — | 2.5 |
|  | 2 | 484772.54 | 2366761.09 | — | 2.5 |
|  | 3 | 484624.68 | 2366867.12 | — | 2.5 |
|  | 4 | 484676.74 | 2366934.98 | — | 2.5 |
|  | 5 | 484638.03 | 2366969.28 | — | 2.5 |
|  | 6 | 484580.5 | 2366899.67 | — | 2.5 |
|  | 7 | 484139.54 | 2367221.66 | — | 2.5 |
|  | 8 | 484039.42 | 2367121.08 | — | 2.5 |
|  | 9 | 483868.03 | 2367252.93 | — | 2.5 |
|  | 10 | 483811.68 | 2367212.59 | — | 2.5 |
| 4 | 11 | 483804.69 | 2367222.35 | — | 2.5 |
|  | 12 | 483781.74 | 2367205.92 | — | 2.5 |
|  | 13 | 483777.07 | 2367202.78 | — | 2.5 |
|  | 14 | 483783.76 | 2367192.82 | — | 2.5 |
|  | 15 | 483809.65 | 2367166.74 | — | 2.5 |
|  | 16 | 484129.85 | 2366887.49 | — | 2.5 |
|  | 17 | 484076.05 | 2366814.25 | — | 2.5 |
|  | 18 | 484176.16 | 2366730.81 | — | 2.5 |
|  | 19 | 484236.09 | 2366806.9 | — | 2.5 |
|  | 20 | 484501.94 | 2366598.39 | — | 2.5 |
|  | 21 | 484671.95 | 2366705.12 | — | 2.5 |
|  | 22 | 484664.88 | 2366723.09 | — | 2.5 |
|  | 23 | 484672.42 | 2366733.56 | — | 2.5 |
|  | 24 | 484693.82 | 2366708.49 | — | 2.5 |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

КВ.1

| 1 | Кадастровый номер: | 73:10:050801:118 |  |  | 2 ¦ Лист № _2_ | 3 ¦ Всего листов: 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Правообладатель | Вид права, номер и дата регистрации | Особые отметки | Документ | Адрес для связи с правообладателем |
|  | Алкарева Антонина Даниловна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/1 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Будылёва Ольга Ивановна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/6 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Будылева Юлия Терентьевна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/8 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Г айкян Джемс Манвелович | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/17 от 25.06.2015 | Размер доли: 2/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Астафьев Владимир Арсентьевич | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/2 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Астафьев Анатолий Васильевич | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/4 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Девяткин Николай Иванович | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/18 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Игнатьев Александр Федорович | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/20 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Будылёва Александра Ивановна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/14 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
| 15 | Девяткина Наталья Викторовна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/19 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Будылёва Алефтина Федоровна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/10 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Г орностаев Иван Анатольевич | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/16 от 25.06.2015 | Размер доли: 3/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Рузанов Николай Александрович | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/22 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Алексеева Марина Евгеньевна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/229/2016-12/2 от 19.01.2016 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Шонаев Александр Викторович | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/25 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Астафьева Мария Никифоровна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/3 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Будылева Лидия Владимировна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/11 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Будылев Андрей Андреевич | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/12 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Матросов Николай Петрович | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/21 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Силантьев Леонид Иванович | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/24 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

| 1 | Кадастровый номер: | 73:10:050801:118 |  | 2 ¦ Лист № _3_ | 3 ¦ Всего листов: 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Правообладатель | Вид права, номер и дата регистрации | Особые отметки | Документ | Адрес для связи с правообладателем |
|  | Будылёв Александр Федорович | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/13 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Будылев Григорий Евгеньевич | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/7 от 25.06.2015 | Размер доли: 2/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
| 15 | Будылев Петр Евгеньевич | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/9 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Рузанова Людмила Николаевна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/063/2015-434/23 от 25.06.2015 | Размер доли: 1/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |
|  | Алексеева Марина Евгеньевна | Общая долевая собственность, № 73-73/002-73/002/229/2016-13/2 от 19.01.2016 | Размер доли: 2/30 | — | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ "17" марта 2016г. № 99/2016/2644285

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050801:118 ¦ 2 ¦ Лист № _7. ¦ 3 ¦ Всего листов: 10 |
| --- | --- |
| 4 | Описание местоположения границ земельного участка: |
|  | Номер п/п | Номер точки | Номер точки | Дирекционный угол | Г оризонтальное проложение (м) | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Особые отметки |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | 1 | 2 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 2 | 1 | 2 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 3 | 2 | 3 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 4 | 2 | 3 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 5 | 3 | 4 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 6 | 3 | 4 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 7 | 4 | 5 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 8 | 4 | 1 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 9 | 5 | 6 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 10 | 6 | 7 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 11 | 7 | 8 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 12 | 8 | 9 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 13 | 9 | 10 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 14 | 10 | 11 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 15 | 11 | 12 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 16 | 12 | 13 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 17 | 13 | 14 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 18 | 14 | 15 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 19 | 15 | 16 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 20 | 16 | 17 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 21 | 17 | 18 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 22 | 18 | 19 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 23 | 19 | 20 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 24 | 20 | 1 | — | — | По прямой | — | — |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Описание поворотных точек границ земельного участка

| Номер точки | Координаты | Описание закрепления на местности | Особые отметки (точность определения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 484269.81 | 2367611.18 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 2 | 484153.17 | 2367725.8 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 3 | 484291.53 | 2367900 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 4 | 483724.98 | 2368348.65 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 5 | 483549.26 | 2368120.75 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 6 | 483259.39 | 2368671.34 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 7 | 483314.69 | 2368734.5 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 8 | 482964.81 | 2369243.67 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 9 | 482494.1 | 2368826.26 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 10 | 482385.48 | 2368773.96 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 11 | 481843.5 | 2368272.92 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 12 | 482401.68 | 2367473.16 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 13 | 482598.84 | 2367181.33 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 14 | 482701.52 | 2367007.94 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 15 | 482783.39 | 2366857.16 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 16 | 482900.44 | 2366633.02 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 17 | 483682.48 | 2367177.19 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 18 | 483499.48 | 2367463.62 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 19 | 483647.41 | 2367572.07 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 20 | 483865.53 | 2367320.1 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 21 | 482919.33 | 2366769.92 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 22 | 482919.33 | 2366773.82 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 23 | 482915.52 | 2366773.84 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 24 | 482915.51 | 2366769.9 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 25 | 482859.91 | 2366891.56 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 26 | 482859.93 | 2366895.47 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 27 | 482856.08 | 2366895.47 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 28 | 482856.1 | 2366891.55 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 29 | 482801.35 | 2367011.42 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 30 | 482801.33 | 2367015.37 | Временный межевой знак | 2.5 |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Описание поворотных точек границ земельного участка

| Номер точки | Координаты | Описание закрепления на местности | Особые отметки (точность определения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 482797.51 | 2367015.34 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 32 | 482797.52 | 2367011.44 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 33 | 482749.83 | 2367128.31 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 34 | 482749.4 | 2367143.14 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 35 | 482730.81 | 2367143.08 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 36 | 482730.69 | 2367128.23 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 37 | 482685.27 | 2367212.62 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 38 | 482685.25 | 2367216.57 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 39 | 482681.46 | 2367216.59 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 40 | 482681.47 | 2367212.65 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 41 | 482627.83 | 2367294.7 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 42 | 482627.81 | 2367298.51 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 43 | 482623.89 | 2367298.55 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 44 | 482623.91 | 2367294.71 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 45 | 482579.68 | 2367362.94 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 46 | 482579.7 | 2367366.8 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 47 | 482575.84 | 2367366.83 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 48 | 482575.82 | 2367362.92 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 49 | 482532.46 | 2367439.68 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 50 | 482532.18 | 2367454.64 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 51 | 482513.72 | 2367454.33 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 52 | 482512.44 | 2367438.05 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 53 | 482475.48 | 2367501.73 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 54 | 482460.21 | 2367518.48 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 55 | 482456.92 | 2367518.29 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 56 | 482452.64 | 2367492.91 | Временный межевой знак | 2.5 |
| 57 | 482977.67 | 2366686.76 | — | — |
| 58 | 482948.9 | 2366666.74 | — | — |
| 59 | 482783.35 | 2367005.6 | — | 0.5 |
| 60 | 482725.22 | 2367127.31 | — | 0.5 |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Описание поворотных точек границ земельного участка

| Номер точки | Координаты | Описание закрепления на местности | Особые отметки (точность определения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 482668.83 | 2367204.19 | — | 0.5 |
| 62 | 482563.02 | 2367354.65 | — | 0.5 |
| 63 | 482508.66 | 2367434.73 | — | 0.5 |
| 64 | 482454.71 | 2367489.14 | — | 0.5 |
| 65 | 482376.95 | 2367508.59 | — | — |
| 66 | 482346.71 | 2367551.93 | — | — |
| 67 | 482472.38 | 2367520.52 | — | 0.5 |
| 68 | 482535.53 | 2367456.86 | — | 0.5 |
| 69 | 482591.53 | 2367374.37 | — | 0.5 |
| 70 | 482697 | 2367224.39 | — | 0.5 |
| 71 | 482755.09 | 2367145.18 | — | 0.5 |
| 72 | 482814.52 | 2367020.72 | — | 0.5 |
| 73 | 482859.92 | 2366891.56 | — | — |
| 74 | 482623.92 | 2367294.71 | — | — |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

КВ.1

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ "17" марта 2016г. № 99/2016/2644286

| 1 | Кадастровый номер: ¦ 73:10:050801:119 ¦ 2 (Лист № _5_ ¦ 3 (Всего листов: _6_ |
| --- | --- |
| 4 | Описание местоположения границ земельного участка: |
|  | Номер п/п | Номер точки | Номер точки | Дирекционный угол | Г оризонтальное проложение (м) | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Особые отметки |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | 1 | 2 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 2 | 2 | 3 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 3 | 3 | 4 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 4 | 4 | 5 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 5 | 5 | 6 | — | — | По прямой | — | — |
|  | 6 | 6 | 1 | — | — | По прямой | — | — |

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)