ООО «КЕН» Генеральный план муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области Пояснительная записка Том 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Доломанова А.В. г. Казань 2009 г.

Генеральный план

муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение»

Новомалыклинского района

Ульяновской области

Генеральный план муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» разработан в соответствии с Муниципальным контрактом № 1/1 от 8 июня 2009 г. между Администрацией Среднеякушкинского сельского поселения  (Заказчик) и ООО «КЕН».

Генеральный план муниципального образования  «Среднеякушкинское сельское поселение» разработали специалисты ООО «КЕН»:

| ГАП | Барышев В.Ю. |
| --- | --- |
| ГИП | Доломанов А.С. |
| Глав. Спец. | Чибирев А.В. |
| Архитектор | Мельников А.С. |
| Архитектор | Докукина Н.С. |

Состав проекта:

| № тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка. |  |
| 2 | Графическая часть. | 4 листа |
| 3 | Электронная версия проекта на CD. | 1 экз. - Архивный; 1 экз. - Заказчика. |

Содержание

| № п.п. | Наименование | Страница, обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.3.1 6.3.2. 7 7.1. 7.2. 7.3. | Пояснительная записка. Введение Краткие сведения о муниципальном образовании Природные условия и ресурсный потенциал Анализ современного состояния сельского поселения Территория Население Экономический потенциал Жилищный фонд Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Транспортная инфраструктура Инженерная инфраструктура и благоустройство территории Ритуальное обслуживание населения Охрана природы и рациональное природопользование Экономическая база сельского поселения Сельское хозяйство Основные градообразующие отрасли Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию Градообразующие кадры Численность населения, демографический состав. Социальный комплекс Жилищное строительство Социальная инфраструктура и система культурно-бытового обслуживания. Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов Функциональное зонирование Жилая зона Общественно-деловые зоны | 5 6 6 8 8 9 9 10 10 12 13 14 14 14 14 15 16 16 18 18 20 26 27 28 30 30 31 |

| № п.п. | Наименование | Страница, обозначение |
| --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
| 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 8. 9. 10. 11. | Производственная зона Улично-дорожная сеть Озеленение Рекреационные зоны Инженерная подготовка и защита территории Зона специального назначения Инженерно-технические мероприятия по чрезвычайным ситуациям Основные технико-экономические показатели генерального плана МО «Среднеякушкинское сельское поселение». | 32 32 32 33 33 33 34 |

Пояснительная записка.

- Введение.

Генеральный план МО «Среднеякушкинское сельское поселение» разработан по заданию администрации Среднеякушкинского сельского поселения на основании муниципального контракта №  1от    6 июня  2009 года.

Генеральный план МО «Среднеякушкинское сельское поселение» относится к градостроительной документации муниципального уровня и разработан согласно «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждённой приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, регистрационный № 4207.

При разработке данной градостроительной документации руководствовались также Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми законами и правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Федеральными градостроительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами, градостроительными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

При осуществлении территориального планирования Среднеякушкинского сельского поселения в числе прочих учтены мероприятия областных целевых программ (ОЦП).

Базовая документация:

- Областная целевая программа «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008−2009 гг.»;

- Программа социально − экономического развития муниципального образования «Новомалыклинский район» на 2005−2010 гг.

- Областная целевая программа развития туризма в Ульяновской области на 2005–2010 гг.;

- Областная целевая программа «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2006–2008 гг.»;

- Областная целевая программа демографического развития Ульяновской области на 2005–2010 гг.;

- Областная целевая программа «Дети и семья Ульяновской области на 2007–2011 гг.»;

- Областная целевая программа «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на 2007–2011 гг.»;

- Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2006–2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области на 2006–2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие приоритетных направлений агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2007–2009 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие машиностроения и металлообработки Ульяновской области на 2007–2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Формирование и развитие промышленных зон в Ульяновской области на 2008–2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на 2005–2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие садоводства Ульяновской области на 2007–2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области на 2007–2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды Ульяновской  области на 2007–2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Пожарная безопасность Ульяновской области на 2006–2009 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2007–2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Школьный автобус» на 2007–2009 гг.»;

- Районная целевая программа развития объектов придорожного сервиса на региональных автомобильных дорогах общего пользования Новомалыклинского района на 2006(2010 годы;

- Районная целевая программа демографического развития муниципального образования «Новомалыклинский район» на 2005(2010 годы;

- Программа комплексного социально-экономического развития Новомалыклинского района Ульяновской области на период до 2008 года;

- Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства МО «Новомалыклинский район» на 2008–2012 годы.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчётный срок до 2025 года, с выделением первой очереди до 2015 года. Ряд проектных предложений может быть реализован за пределами расчётного срока (в отдалённой перспективе).

Генеральный план МО «Среднеякушкинское сельское поселение» разработан авторским коллективом ООО «КЕН» под руководством генерального директора

Доломановой А. В.

- Краткие сведения о муниципальном образовании.

Муниципальное образование «Среднеякушкинское сельское поселение», входящее в состав муниципального образования «Новомалыклинский район», образованого на основании Закона Ульяновской области « О муниципальных образованиях Ульяновской области» от 24.06.2004, включает в свой состав административный центр село  Средняя Якушка, село Нижняя Якушка, село Верхняя Якушка, село Старая Малыкла, разъезд Обамза.

Территория  Среднеякушкинское сельского поселения находится в юго-западной части Новомалыклинского района.  Граница МО «Среднеякушкинское сельское поселение» проходит по административной границе с землями Мелекесского района, поворачивает на юг по лесной полосе – 6км, поворачивает на восток, проходит по лесной полосе – 5,8 км, поворачивает на юг по лесной полосе до пересечения с дорогой «Новая Малыкла – Новочеремшанск» поворачивает на юго-запад по правой стороне автомобильной дороги «Новая Малыкла – Новая Куликовка» - 5км.

На востоке граница МО «Среднеякушкинское сельское поселение» проходит по смежеству с МО «Высококолковским сельским поселением».

На юге граница МО «Среднеякушкинское сельское поселение» проходит по административной границе с Мелекесским районом.

Село Средняя Якушка основано примерно  в 1760 году выходцами из села Нижняя Якушка.

Село Нижняя Якушка основано в 1710 году. Первые жители поселились в районе разъезда «Обамза»

Административный центр поселения - село  Средняя Якушка, находится в 6км от р.ц. с. Новая Малыкла.

Общая площадь сельского поселения в административных границах составляет 16964  га, в том числе земли населенных пунктов – 1006 га, земли с/х назначения 15709 га, земли лесного фонда – 245 га, прочие – 4 га.

Общая численность жителей Среднеякушкинское сельского поселения – 2470 человек.

Межселитебная территория в настоящее время представляет собой земли сельхозназначения.

На территории сельского поселения присутствуют предприятия с/х промышлености:

- СПК «Восток» - производство зерна, мяса, молока , (с.Верхняя Якушка)

- ООО «Свиноводческий комплекс интенсивного кормления «Новомалыклинский» - свиноводство, растениеводство (с.Средняя Якушка);

- ООО «Модуль» - свиноводство (с.Средняя Якушка)

На территории сельского поселения в с. Средняя Якушка находится производственное предприятие металлоконструкций ООО «Конверс».

На территории поселения находится ж/д магистраль и станция «Разъезд Обамза».

Ближайшие автостанции  находятся в  селах Верхняя Якушка и Средняя Якушка.

По территории поселения проходит г/п высокого давления Д 300мм.

Историко-культурные памятники поселения расположены в с.Нижняя Якушка –Усадьба крестьянина И.Ф.Малова конец XIX века, и в с. Средняя Якушка – Дом крестьянина Панкратова (1878 г.).

Географические и природные особенности территории сельского поселения повлияли на то, что поселение является в основном аграрно-ориентированным.

- Природные условия и ресурсный потенциал.

- Климат.

Климат на территории поселения характеризуется резко выраженной континентальностью  с холодной зимой и жарким засушливым летом, с преобладанием ясных и малооблачных дней в вегетативный период.

Температура воздуха.

Средняя температура самого холодного меясяца января минус 13,8 о С, самого теплого месяца июля плюс 20 о С. Абсолютный минимум равен  минус 47 о С, абсолютный максимум плюс 39 о С, сумма положительных температур выше 10 о С составляет 2400 о С.

Весенние заморозки заканчиваются в среднем во второй декаде мая, но в отдельные годы могут продолжаться до конца мая и даже до начала июня. Первые осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября, а в отдельные годы вполне возможны и более ранние – в конце августа. Продолжительность безморозного периода 131 день.

Атмосферные осадки.

По количеству выпадающих осадков Среднеякушкинское сельское поселение Новомалыклинского района относится к зоне с недостаточным увлажнением. Среднегодовая сума осадков равна 406 мм, из них наибольшая в период активной вегетации ( с температурами выше 10 о С ) – 180 мм. Летние осадки часто выпадают в виде ливней, при этом основная масса воды бесполезно стекает в овраги и балки, размывая при этом территорию Ливневый характер осадков в отдельных местах способствует развитию водной эрозии.

Снежный покров.

Зима на территории района продолжительная, снежная холодная. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Снеготаяние начинается в первой декаде апреля и во второй декаде апреля снег сходит. Мягкопластичное состояние почвы устанавливается к концу апреля. Период схода снега до спелого состояния почвы – 14 дней.

Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом 145 дней. Наибольшей высоты ( в среднем 45 см) снежный покров достигает, как правило во второй декаде марта. Глубина промерзания почвы в среднем 95 см, а в суровые зимы на малоснежных участках – более одного метра. Это может отрицательно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур.

Ветер.

Над рассматриваемой территорией преобладают ветры северного, северо-западного, и юго-западного направлений. Зимой преобладают ветры северо-западного направления с силой 5-8 м/с; весной и осенью также преобладают ветры северо-западного направления с силой 3-5 м/с. Летом преобладающим направлением ветров – юго-восточное с силой 2 м/с.

В мае и июне наблюдается большое количество дней с суховеями. Для летнего периода характерны ливни с ветрами. Средняя скорость ветра летом 3-4 м/с. Более сильные ветры обычно бывают в январе-феврале. Ветровая эрозия на территории района не выражена, но имеется потенциальная опасность ее проявления на легких почвах.

Влажность воздуха.

Средняя относительная влажность воздуха равна  74%. Почти ежегодно возникают засушливые периоды различной продолжительности, с высокой температурой и низкой (30%) относительной влажностью воздуха.

- Рельеф.

Среднеякушкинское сельское поселение, являясь частью Новомалыклинского района, расположено на водоразделе рек Большой Черемшан, Большой Авраль и Кармала. Рельеф здесь представлен в основном очень пологим северо-западным склоном, переходящим в обширную террасу реки Большой Черемшан, с хорошо развитым микрорельефом в виде небольших болотистых понижений. Холмисто-увалистый характер рельефа следует отметить на водораздельном склоне, непосредственно примыкающем к долине реки Авраль. Этот склон сильно расчленен балками и разветвленными оврагами на водораздельные увалы. Преобладающая площадь поселения имеет высоту 50-100м над уровнем моря.

Овраги в большинстве своем остановились в росте и выглядят в форме балок с широкой пологой долиной и задернованными бортами. Такой вид оврагов характерен для левых берегов рек; в правых, более высоких берегах они обычно короткие, обрывистые растущие.

Пологие ложбины и понижения широко наблюдаются на поверхности террас. Карьеры служат для добычи природных строительных материалов6 песков и глин. Копанные водоемы обычно небольших размеров, служат для водопроя скота и полива сельхозугодий.

Характерной особенностью поселения является развитие современных эрозионных процессов, которые выражаются наличием размываемых территорий вдоль русла рек Большой Авраль и Малый Авраль, связанных с действием абразивных процессов.

- Почва.

Почвенный покров сельского поселения представлен в основном чернозёмами. Отдельными массивами всиречаются темно-серые лесные почвы, в поймах рек пойменные, в депрессиях рельефа – Влажно-луговые и лугово-болотные почвы. По механическому составу почвы района глинистые и тяжелосуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные. Водной эрозии подвержена часть сельскохозяйственных угодий (эрозионноопасные, слабоэрозированные, сильноэрозированные).

- Растительность.

Территория поселения расположена в лесостепной почвенно-климатической зоне, в полосе разнотравно-злаковых степей. Отсутствие здесь лесов не только результат деятельности человека, но и вызвано естественно-природными условиями, о чем свидетельствуют остатки нетронутой степи вдоль дорог и по склонам оврагов. Подлесок состоит из черемухи, рябины, крушины, акации желтой.

На водораздельных выровненных плато, склонах и днищах оврагов и балок расположены остепненные луга. Наиболее характерна для них полынно-разхнотравная ассоциация. Здесь произрастает овсяница желбчатая, полынь австрийская, молочай прутьевидный, икотник серозеленый и др.

Заболоченные участки приурочены к небольшим понижениям и днищам балок. На них выделена бобово-разнотрано-осоковая ассоциация и кустарниковые заросли, состоящие из ивы и крушины. Они закустарнены и закочкарены. На пойменных участках ботанический состав более разнообразен.

Выводы:

- Среднеякушкинское поселение не обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

- Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом допустимой нагрузки.

- Минерально-сырьевые ресурсы.

На базе существующих запасов песков и глин имеется возможность организовать промышленный узел по производству силикатного кирпича и кирпича глиняного обыкновенного, организовать добычу песчанно-гравийной смеси и песка строительного.

- Ландшафтно-рекреационные ресурсы.

Среднеякушкинского сельское поселение в настоящее время не имеет  санаториев и

туристических баз.

Рассматриваемые территории, обладающие уникальными природно-ландшафтными условиями и богатым историко-культурным наследием, являются весьма привлекательными для организации зон отдыха  и туризма

Наличие свободных природоохранных территорий - гидрологический памятник « Утиное озеро», где разводят следующие виды прудовых рыб: карп, карась, белый карась, источники целебной родниковой воды в данной зоне предопределяет строительство здесь новых объектов массового отдыха.

На полевых болотах с кочкарником и заброшенными полями у сел Средний Сантимир, Старый Сантимир на заливных лугах водится птица: утка, лысуха, кулик, перепел вальдшнеп. На р.Большой Авраль водятся цапли.

На открытых местах и всюду по полям водится заяц и лиса.

- Анализ современного состояния сельского поселения.

  - Территория.

Общая площадь территории в границах Среднеякушкинского сельского поселения составляет 16964 га,

в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 15709 га;

- земли населённых пунктов – 1006 га;

- земли лесного фонда – 245 га;

- прочие земли – 4 га.

Наиболее крупными объектами сельскохозяйственного значения являются:

ООО "СКИК  Новомалыклинский" - свиноводство, растениеводство (с.Средняя Якушка);

СХПК «Восток» - производство зерна, мяса, молока , (с.Верхняя Якушка)

ООО «Модуль» - свиноводство (с.Средняя Якушка)

Производственное предприятие

На территории сельского поселения в с. Средняя Якушка находится производственное предприятие металлоконструкций ООО «Конверс».

4.2.Население.

- Численный состав сельского поселения составляет 2470 человек, в том числе:

-с.  Средняя Якушка   - 852 чел.

-с. Нижняя Якушка        - 594 чел.

-с. Старая Малыкла     - 283 чел.

-п. Верхняя Якушка    - 740 чел.

- р.Обамза                    - 1 чел

- Показатели естественного движения населения:

- прирост - __ человек;

- убыль    - __ человек.

.

- Возрастная структура населения:

- дети до 16 лет, младше трудоспособного возраста - 361 человека;

- население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - 1387 человек;

- население старше трудоспособного возраста - 676 человек.

- Численность  занятого населения (всего) – 568 человек.

Из них:

- в сельскохозяйственном производстве  - 262 человек;

- в промышленности  - 97 человека;

- в строительстве – 70  человек.

- Непроизводственная сфера – 139  человек.

- Лица трудоспособного возраста не занятые трудовой деятельностью – 76 чел

4.3.Экономический потенциал.

Производственная инфраструктура  в Среднеякушкинского  сельском поселении представлена:

- объектами сельскохозяйственного профиля;

- объектами животноводства;

- объектами производственных комплексов

- объектами перерабатывающей промышленности;

- объектами коммунальной структуры (скотомогильники);

  - Жилищный фонд.

Общий жилищный фонд сельского поселения составляет 14,4 тыс. кв. метров.

Государственной и муниципальной собственности 0,27 тыс. кв. м, частной собственности 14,4 тыс. кв. м.

Приоритетное размещение нового строительства предусматривается в наиболее крупных

пунктах составляющие основной каркас системы расселения поселения.

  - Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения.

| Наименование объектов | Населённые пункты |
| --- | --- |
|  | Средняя Якушка | Нижняя Якушка | Старая Малыкла | Верхняя Якушка | Разъезд Обамза |  | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |
| Количество детей в возрасте 3-6 лет, человек | 27 | 36 | 19 | 52 | - |  | 134 |
| Детские дошкольные учреждения, количество/мест | - | - | - | 1/40 | - |  | 1/40 |
| Количество детей в возрасте 7-17 лет, человек | 50 | 51 | 24 | 54 | - |  | 179 |
| Средние школы, количество/мест | 1/192 | 1/192 | - | 1/240 | - |  | 3/624 |
| Спортивные сооружения, ед. | 1 | - | - | - | - |  | 1 |
| Спортивные залы,ед | 1 | 1 | - | 1 | - |  | 3 |
| Клуб, мест | 1/106 | 1/200 | 1/100 | 1/150 |  |  | 4/556 |
| Библиотека, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
| Объекты бытового обслуживания: |
| Продовольственные магазины |  |  |  |  |  |  |  |
| Промтоварные магазины |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовые |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |  |  |  |
| Сберкасса |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |
| Церковь |  |  |  |  |  |  |  |
| Баня |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлебопекарня |  |  |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые точки и точки общественного питания индивидуальных предпринимателей: |
| Магазины смешанной торговли, кол./м2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  | 7 |
| Магазины и торговые павильоны, кол./м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Киоски, шт./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения: |
| Больница/ коек | - | - | - | - | - |  | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), объект | 1 | 1 | 1 (ветхое) | 1 | - |  | 4 |

  - Транспортная инфраструктура.

- По территории Среднеякушкинского сельского поселения проходит автодорога федерального значения – Ульяновск - Самара. В поселении проходят  дороги межмуниципального значения.

- Информация о состоянии автомобильных дорог

- Среднеякушкинского сельского поселения

| № п/п | Наименование автодороги | Протяжен-ность, км | Площадь м2 | Покрытие | Наличие мостовых сооружений, шт., м | Требует ямочного ремонта, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Среднеякушкинское сельское поселение» |
| 1 | с. Верхняя Якушка | 7,4 | 37000 |  | нет | 10000 |
| 2 | с. Средняя Якушка | 11,6 | 56000 |  | нет | 15000 |
| 3 | с. Нижняя Якушка | 6,8 | 37400 |  | нет | 20000 |
| 4 | с. Старая Малыкла | 4,2 | 21000 |  | нет | 12000 |
|  | Всего | 30,0 | 151400 |  | нет | 57000 |

- Не все дороги ведущие к населённым пунктам асфальтированные и требуют

работ по строительству и реконструкции.

- Выводы:

- Плотность сети автодорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет  _________км/км2

- В поселении имеются грунтовые дороги эпизодического пользования.

- В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах.

- В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

- Все автомобильные дороги в поселении требуют капитального ремонта, а внутри населенных пунктов нового строительства.

- В Среднеякушкинском поселении есть ветка Куйбышевской железной дороги.

- Ближайшая  станция расположена в с.Новая Малыкла. В поселении находится  Разъезд Обамза.

- На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

- Водный транспорт в поселении отсутствует

  - Инженерная инфраструктура и благоустройство территории.

- Водоснабжение.

Водопроводные сети в МО «Среднеякушкинское сельское поселение» изношены, износ сетей водоснабженияставляет 60 %. Продолжительность эксплуатации водопроводных сетей составляет от 20 до 45 лет. Это приводит к большим потерям поднятой воды. Около 40 % водопроводных сетей требуют замены. Имеющиеся здания, сооружения и инженерные коммуникации объектов водоснабжения не соответствуют современным строительным нормам и правилам.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населенные пункты   Среднеякушкинского  сельского поселения. Протяженность уличной водопроводной сети – ___км.

Источники водоснабжения:

- артезианские скважины для обеспечения питьевой водой Среднеякушкинского  сельского поселения;

| Населенный пункт | Наименование | Тип комплекса (объекта) Производительность (м3/час и м3/год) |
| --- | --- | --- |
| с. Средняя Якушка | Водозаборная скважина с водоводом | Скважина для забора подземных вод. Производительность 8 м3/ч, 70 тыс. м3/год. Глубина 110 м |
| с. Верхняя Якушка | Водозаборная скважина с водоводом | Скважина для забора подземных вод. Производительность 8 м3/ч, 70 тыс. м3/год. Глубина 110 м |
| с. Нижняя Якушка | Водозаборная скважина с водоводом | Скважина для забора подземных вод. Производительность 8 м3/ч, 70 тыс. м3/год. Глубина 110 м. |
| с. Старая Малыкла | Водозаборная скважина с водоводом | Скважина для забора подземных вод. Производительность 8 м3/ч, 70 тыс. м3/год. Глубина 110 м |

Вода подается в водопроводную систему с использованием насосных станций.

Среднесуточное водопотребление на одного человека – 1,2 л/сут/чел.

- Выводы:

Во многих населенных пунктах  недостаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод и для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

Зоны санитарной охраны.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраных в составе 3 поясов:

- В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 -50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии  с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.

- Водоотведение

Систем водоотведения в поселении не имеется.

Имеются иловые карты в с. Верхняя Якушка (ООО СКИК «Новомалыклинский») площадью 20 га.

| 2 | с. Верхняя Якушка, ООО СКИК «Новомалыклинский» (новый) | Поля орошения. Накопитель | 8,0 | Производственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | с. Верхняя Якушка, ООО СКИК «Новомалыклинский» (старый) | Поля орошения. Накопитель | 9,0 | Производственные |

.

- Теплоснабжение.

В поселении  отсутствуют котельные.

Централизованное теплоснабжение в поселении отсутствует. Централизованное обеспечение жилищного фонда горячей водой в районе отсутствует.

Отопление в поселении осуществляется

-  автономными газовыми котлами -97,5%

- печное отопление – 2,5%

- Газоснабжение.

Газоснабжение МО «Среднеякушкинского сельского поселения» осуществляется через два распределительных газопровода-отвода «Старая Бинарадка – Ульяновск».

По территории МО «Новомалыклинский район» проходит межпоселковый газопровод  «ГРС № 51 – Средняя Якушка – Новочеремшанск» с отводами на села Нижняя Якушка, Верхняя Якушка, Старая Малыкла и Старый Сантимир (через с. Старая Бесовка) с диаметром труб 273 мм и «ГРС № 36 – Абдреево – Станция Якушка» с отводами на села Елховый Куст, Новая Куликовка, Новая Бесовка, Баткак, Новый Сантимир, Амировка, Эчкаюн с диаметром труб 159 мм.

Газоснабжением обеспечены не 100% жилых домов. Газоснабжение осуществляет Самаратрансгаз. Протяженность газовых внутрипоселковых подземных сетей – ___ км.

- Электроснабжение.

На территории поселения расположена подстанция ПС 35/10 кВ «Средняя Якушка» в с Средняя Якушка мощностью 2,5 мВа.

Электроснабжение населённых пунктов осуществляется по воздушным линиям. Существующие линии находятся на балансе и в эксплуатации «Филиала ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»  Ульяновских распределительных сетей «Дмитровградского производственного подразделения». Эксплуатацией линий электропередач и обеспечением поселения электроэнергией занимается производственное объединение ОАО «Ульяновская электросетевая компания»

Расход электроэнергии по поселению – _________ млн.кВт/ч.

Протяжённость воздушных линий электроснабжения - ___ км.

Износ электросетей в поселении составляет 80%..

- Телекоммуникационная структура и связь

В современных условиях отрасль связи и телекоммуникаций является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста Наиболее интенсивно развивается сотовая телефонная связь, доля которой в общем объеме услуг связи составляет около 40 %. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют наиболее крупные операторы сотовой связи по количеству абонентов на территории Ульяновской области: ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Ульяновск – GSM», ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн – GSM».

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100 %, количество стационарных телефонов – 103 абонентов.

- интернет – 10 подключения.

- абоненты сотовой связи – 1654 абонента.

  - Ритуальное обслуживание населения.

В настоящее время на территории сельского поселения имеется 4 кладбища. Они расположены в селах Средняя Якушка, Верхняя Якушка, Нижняя Якушка, Старая Малыкла.

  - Охрана природы и рациональное природопользование.

Объекты сбора и утилизации отходов

Для размещения бытовых отходов в МО «Новомалыклинский район» имеются 2 свалки ТБО, расположенные в с. Новая Малыкла площадью 4800 м3 и в с. Новочеремшанск площадью 3000 м2. Земельные участки под них определены Генеральными схемами этих сел.

В  Среднеякушкинском сельском поселении  (село Средний Сантимир) имеется своя небольшая несанкционированная свалка, в которых накапливаются бытовые отходы и мусор. Сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов в Среднеякушкинском сельском поселении. В населенных пунктах этих поселений объемы отходов минимальны. Персонала и специализированной техники на территории свалки нет.

Сбором и вывозом отходов на территории Среднеякушкинского сельского поселения занимаются два предприятия: муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство МО «Новомалыклинское сельское поселение» и муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство МО «Новочеремшанское сельское поселение».

Предприятия по переработке твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» отсутствуют.

В связи с резким снижением объема сельскохозяйственного производства склады минеральных удобрений ядохимикатов и удобрений на территории района в настоящее время ликвидированы. Планируется разместить централизованные склады минеральных удобрений и ядохимикатов в с. Средняя Якушка.

Анализ состояния несанкционированных свалок (полигонов) твердых бытовых и производственных отходов не удовлетворяют ни строительным, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям. Необходимо запроектировать групповой полигон твердых бытовых отходов на базе одной из существующих свалок (с учетом потребности) в соответствии с Санитарными правилами (СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов), а в каждом поселении разработать генеральную схему санитарной очистки территории с учетом вывоза ТБО на проектируемый полигон.

Объекты захоронения биологических отходов

Все места захоронения биологических отходов в настоящее время являются бесхозными, их состояние не соответствует ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. По данным Управления ветеринарии Ульяновской области в настоящее время законсервированы скотомогильники, находящиеся в селах Верхняя Якушка, Нижняя Якушка.

Объекты с особым режимом использования (сбора и утилизации ТБО и сбора и захоронения биологических отходов) не соответствуют санитарным нормам. Эти объекты требуют их обустройства в соответствии с действующими нормативными документами

- Экономическая база сельского поселения.

  - Сельское хозяйство.

Характерной особенностью сельского поселения является неэффективное использование имеющихся трудовых, земельных, предпринимательских ресурсов для извлечения выгоды.

Объёмы сельскохозяйственной продукции с каждым годом падают. На территории поселения есть животноводческие комплексы  и сельскохозяйственные предприятия.

  - Основные градообразующие отрасли.

Территория поселения

Перечень предприятий, имеющих градообразующее значение для поселения в настоящее время:

Крупные сельскохозяйственные предприятия находятся в с.Верхняя Якушка – 170 чел. работающих, с.Средняя Якушка - 52 чел. работающих.

Малое  промышленное предприятие находится в с.Средняя Якушка, количество работающих 94 человека.

Кроме того территория Среднеякушкинского сельского поселения имеет благополучную экологическую обстановку и большие свободные территории для развития промышленного и сельскохозяйственного производства, туристического бизнеса.

Предлагается развитие малого и среднего бизнеса на базе:

- разведка месторождений,  добыча и переработка углеводородного сырья

- развития автодорог федерального и регионального значения (придорожный сервис);

- развития предприятий сельскохозяйственной продукции;

- производство строительных материалов;

- развитие экологического туризма

# 6. Обоснование вариантов решения задач

территориального планирования и предложений

по территориальному планированию

  - Градообразующие кадры.

Потребное количество кадров на 1 очередь и расчётный срок устанавливается на основе объёмов работ и норм трудозатрат по отраслям сельского хозяйства, а также планируемое количество трудящихся по другим отраслям промышленности, строительства, транспортной инфраструктуры, индивидуального предпринимательства и т.д.

Планируется размещение касс сберегательного банка в с. Средняя Якушка;

Численность градообразующих кадров приведено в таблице 6.1.1.

| № пп | Структура градообразующей базы | Численность градообразующих кадров по поселению | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С.Якушка | Н.Якушка | С.Малыкла | В.Якушка |
|  |  | сущ. | I | II | сущ. | I | II | сущ. | I | II | сущ. | I | II | сущ. | I | II |
| 1 | Сель.хоз. производ - ство | 268 | 269 | 276 | 52 | 52 | 53 | 30 | 30 | 31 | 10 | 10 | 10 | 176 | 177 | 181 |
| 2 | Промыш - ленность | 97 | 97 | 100 | 13 | - | - | 84 | 84 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строи - тельство | 70 | 70 | 72 | 14 | - | - | 56 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Внепроиз – водствен - ная сфера ( торговля, образова - ние, медицина и прочее) | 91 | 112 | 135 | 26 | 57 | 63 | 26 | 26 | 26 | 2 | 3 | 4 | 37 | 52 | 69 |
| 5 | Безработ - ные | 40 | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 30 | 15 | 0 |
|  | Итого | 566 | 568 | 583 | 113 | 113 | 116 | 196 | 197 | 202 | 14 | 14 | 14 | 243 | 244 | 250 |

  - Численность населения, демографический состав.

В последние 10 лет по всей стране, да и в Среднеякушкинском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения.

Разработана государственная программа по поддержанию материнства и детства.

Распределения населения Белоярского поселения по населённым пунктам:

| №№ ПП | Наименование населённых пунктов | Численность населённых пунктов за последние годы (чел.) | Прогноз по внутрехозяйственному расселению (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётные периоды |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | I | II |
| 1 | С.Якушка | 853 | 842 | 852 | 855 | 878 |
| 2 | Н.Якушка | 607 | 583 | 594 | 596 | 612 |
| 3 | С.Малыкла | 298 | 235 | 283 | 284 | 291 |
| 4 | В.Якушка | 754 | 746 | 740 | 742 | 762 |
|  | Итого | 2512 | 2406 | 2469 | 2477 | 2543 |

Прогнозируемый возрастной состав по Среднеякушкинскому  поселению:

| №№ ПП | Наименование возрастной группы | Современное положение % | Вероятный сценарий | Оптимист | Инерцион |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II | I | II |
| 1 | Младше трудоспособн. возраста (0-16) | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 15,7 | 15,2 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста | 27,0 | 27,0 | 27,9 | 27,9 | 28,8 | 28,2 | 27,4 |
| 3 | Трудоспособный возраст | 56,0 | 56,0 | 57,8 | 57,8 | 59,6 | 58,4 | 56,6 |

Инерционный (численность населения сокращается из-за отсутствия естестовенного прироста, высокой смертности и старение населения)

Оптимистический:

Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

Вероятностный:

Компромисный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики

# Проблемы

- Необходимость обеспечения занятости сельского населения

- Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

# Проектное предложение

- Закрепление местного трудового потенциала в сельской местности ( организация курсов по профессиональному обучению)

- Повышение доли занятых в сфере производства услуг

- Создание новых рабочих мест

- Улучшение бытовых условий

- Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность

- Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогооблажения.

  - Социальный комплекс.

    - Жилищное строительство.

Расчёт жилищного фонда на расчётный срок с выделением первой очереди до 2015 года произведён исходя из норм обеспеченности общей жилой площадью 23 кв. м на человека на 1 очередь (при достигнутом уровне обеспеченности 6 кв. м на человека) и 30 кв. м на человека на расчётный срок.

Объём жилищного строительства на 1 очередь и расчётный срок.

Таблица 6.3.1.1.

| Наименование показателей | Сроки реализации |
| --- | --- |
|  | В.т.ч. 1 очередь | Расчётный срок |
| 1. Население, человек. | 2477 | 2543 |
| 2. Норма общей жилой площади на 1 человека, м2 | 23 | 30 |
| 3. Общая жилая площадь, тыс. м2 | 56,9 | 76,3 |
| 4. Сохраняемый жилой фонд, тыс. м2 | 14,4 | 14,4 |
| 5. Объёмы нового строительства жилого фонда, тыс. м2 | 42,5 | 61,9 |

Следует отметить, что объёмы сохраняемого жилого фонда могут корректироваться в меньшую сторону, а строительство в большую за счёт выноса малоценного жилого фонда из санитарно-защитных зон и сноса жилых домов усадебного типа при формировании общественных центров. Источниками формирования строительства жилого фонда являются:

- Федеральный бюджет - 15 %;

- Областной бюджет - 30 %;

- Собственные средства - 55 %.

Ориентировочные объёмы финансирования могут корректироваться в связи с возрастающим объёмом вложений в капитальное строительство собственных средств.

6.3.2 Социальная инфраструктура и система

культурно-бытового обслуживания.

Учреждения образования: норматив наполнения групп в дошкольных учреждениях составляет не более 20 мест; классов в общеобразовательных учреждениях - не более 25 мест.

По данным, полученным из Администрации Среднеякушкинского поселения , на территории поселения 1 детское дошкольное учреждение, общей вместимостью ___40___ мест. Количество детей соответствующего возраста 34 , следовательно, охват детскими дошкольными учреждениями составляет  __85___%, что выше  нормы (70%). Средних общеобразовательных учреждений – 3 , общей вместимостью 624 места. В районе насчитывается 298 детей школьного возраста, таким образом, количество мест в школах почти вдвое превышает количество детей.

# Общеобразовательные школы

| №№ п.п. | Наименование школы | Местонахождение | Статус школы | Ёмкость, кол-во учащихся | Числен- ность учителей | Состояние школьного здания (% износа) | Наполняе-мость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Норматив -ная | Фактическиая |  |  |  |
| 1 | Среднеякушкинская СОШ | С. Якушка | средняя | чел. | 192 | 105 | 17 |  | 54,7% |
| 2 | Нижнеякушкинская СОШ | с. Н.Якушка | средняя | чел. | 192 | 93 | 12 |  | 48,4% |
| 3 | Верхнеякушкинская СОШ | с. В.Якушка | средняя | чел. | 240 | 100 | 11 |  | 41,7% |

В области здравоохранения

Под стандартным набором учреждений здравоохранения понимается нормативно необходимый уровень обслуживания:

- для населенных пунктов с числом жителей меньше 1000 человек –  наличие фельдшерско-акушерского пункта;

- для  населенных пунктов свыше 1000 человек – наличие мест в стационаре, амбулаторно-поликлиническое учреждение и аптека из расчета мест в соответствии с нормативами.

Пропускная способность амбулаторно-поликлинических учреждений ниже нормативной.

На территории  Среднеякушкинского поселения нет населенных пункта  с малой численностью населения до 200 жителей. Все жители сел  имеют возможность получить медицинскую помощь непосредственно в своем населенном пункте.

Планируется ремонт зданий ФАПов в селах Средняя Якушка, Старая Малыкла.

Планируется организация аптечных киосков на территории имеющихся ФАПов, в первую очередь, в центрах сельских поселений и крупных населенных пунктах с числом жителей более 500 человек (с. Средняя Якушка, с. Верхняя Якушка, с. Нижняя Якушка).

В области культуры

Стандартными учреждениями культуры и досуга являются клубные учреждения и  библиотеки. Радиус их обслуживания не должен превышать 750 метров, следовательно, в сельской местности каждый населенный пункт должен иметь на своей территории клубное учреждение с соответствующей нормативу вместимостью.

В населенных пунктах с большим числом жителей емкость клубных учреждений соответствует нормативной.

Библиотеки в основном расположены в клубных учреждениях с.С.Якушка, Н.Якушка, С.Малыкла, В.Якушка.

Планируется строительство социокультурного центра в с. Старая Малыкла.

Планируется ремонт зданий домов культуры в селе Нижняя Якушка.

В области     торговли и о бщественного  питания.

Внутренний экономический оборот в поселении недостаточен для прогноза уровня доходов населения.

Необходимо стимулировать развитие услуг и общественное питание.

В области рекреации и туризма

Организация коммерческой рыбалки на рыбопродуктивных водоемах у с. Средняя Якушка.

Планируется строительство плоскостных сооружений в населенном пункте Старая Малыкла).

Планируется строительство бъектов придорожного сервиса вдоль региональной автомобильной дороги общего пользования, согласно «Программе развития объектов придорожного сервиса на региональных автомобильных дорогах общего пользования Новомалыклинского района на 2006−2010 годы»: в с. Средняя Якушка

- мини-гостиница на 8 человек

- стоянка

- АЗС

- гостиница на 12 чел.

- Стоянка

- Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов.

В основу архитектурно-планировочной организации территорий населённых пунктов положены следующие принципы:

- Чёткое деление села на селитебную и производственную зоны при максимальном сохранении существующей застройки;

- Создание условий для постепенного формирования благоустроенного села путём частичной реконструкции существующей застройки и рационального размещения нового строительства;

- Наиболее удобное в хозяйственном отношении размещение производственных комплексов и отдельных зданий с соблюдением санитарных и противопожарных норм.

  - Функциональное зонирование.

Функциональное зонирование территорий населённых пунктов выполнено с учётом сложившейся застройки в каждом населённом пункте и соблюдением действующих норм и правил.

В пределах указанных территорий установлены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- сельскохозяйственная;

- производственная;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационного назначения;

- специального назначения.

Границы территориальных зон устанавливаются по красным линиям, границам земельных участков, границам населённых пунктов, естественным границам природных объектов.

Границы улично-дорожной сети обозначены красными линиями, которые отделяют эти территории от других территориальных зон.

Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

  - Жилая зона.

Жилая зона населённых пунктов представлена малоэтажными жилыми домами:

- с приусадебными участками;

- с приквартирными участками;

- секционными с числом этажей до 3-х.

Секционная застройка предусматривается в основном в районе общественно-деловой зоны и магистральных улиц. Здесь же рекомендуется использовать и жилые дома типа «Танхауз» (блокированная застройка с жилыми квартирами в двух уровнях) с приквартирными участками. Остальная застройка жилой территории рекомендуется жилыми домами коттеджного типа с приусадебными участками.

В границах населённых пунктов выделены участки первоочередного строительства и перспективного развития сёл.

  - Общественно-деловые зоны.

В населённых пунктах Среднеякушкинского сельского поселения  выделены зоны общественных центров сёл, которые приурочены в основном к зонам размещения существующих зданий общественного назначения (в центрах сёл) и общественно-деловые зоны для размещения объектов, не связанных с жизнедеятельностью непосредственно населённых пунктов.

В населённых пунктах предусмотрены парки и скверы, приуроченные к зданиям общественного назначения.

Необходимые объёмы строительства объектов культурно-бытового и административного назначения представлены в таблице 6.5.3.1.

  - Сельскохозяйственная  зона.

Приоритетными направлениями экономического развития Среднеякушкинского сельского поселения являются:

- развитие агропромышленного комплекса - Увеличение производства на ОГУП «Якушкинский элеватор» за счет более полного использования основных средств.

Развитие сети центров ремонта, проката и аренды сельскохозяйственной техники в с. Средняя Якушка;

- развитие животноводческого комплекса - Создание центра животноводства в с. Верхняя Якушка. Реализация следующих инвестиционных проектов:

строительству модулей по доращиванию птицы:

- в 1 км на юго-запад от с. Старая Малыкла, площадь участка – 8 га, размеры – 82,8×282,8 м;

- в 1,5 км на восток от с. Верхняя Якушка;

- в 5 км на юго-восток от с. Верхняя Якушка;

строительство модуля по откорму свиней;

- в 1,5 км к югу от с. Нижняя Якушка, площадь участка 8 га, размеры – 282,8×282,8 м;

- на юг от села Нижняя Якушка, площадь участка 8 га, размеры  – 282,8×282,8 м;

- строительство свинофермы в 1 км на юг от с. Нижняя Якушка на 90 свиноматок на участке площадью 75 га, размерами 866×866 м;

строительство ферм КРС:

- в 1,5 км на юг от с. Нижняя Якушка размерами 866×866 м;

- в 500 м на северо-восток от с. Старая Малыкла, площадь участка – 8 га, размеры – 282,8×282,8 м;

- в 1 км на восток от с. Верхняя Якушка;

- развитие промышленных предприятий;

- развитие малого бизнеса и предпринимательства - С целью успешного совершенствования ведения фермерской деятельности, на территории района в с. Нижняя Якушка организовать школу фермеров с широким привлечением как начинающих, так и практикующих фермеров. Особое внимание при этом обратить на экономическую, финансовую и техническую стороны вопроса.

- использование рекреационных ресурсов - Организация некоммерческих садоводческих товариществ в селах Старая Малыкла. Организация коммерческой рыбалки на рыбопродуктивных водоемах у с. Средняя Якушка

  - Производственная зона.

Производственная зона сохраняется на месте существующей с организацией санитарно-защитных зон от селитебной территории. Размещение объектов промышленных предприятий в данной зоне должно производиться с учётом санитарной классификации производств с IV-V классом вредности. Объекты, требующие санитарно-защитные зоны более 100 м, должны выноситься за границы населённых пунктов.

Перечень промышленных предприятий и ориентировочные размеры санитарно-защитных зон согласно действующиму СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проекты установления СЗЗ не разработаны ни для одного из предприятий.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон промышленных объектов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| № п/п | Наименование предприятия | Специализация | Место расположения | Размер СЗЗ, м | Жилая застройка в границах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Конверс» | производство металлоконструкций | с. Средняя Якушка, ул. Южная, 1 г | 100 | – |

Размеры санитарно-защитных зон канализационно-очистных сооружений

| № п/п | Местоположение очистных сооружений | Тип очистных сооружений | Проектная мощность, тыс. м3/год | Вид сточных вод | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Средняя Якушка, ООО СКИК «Новомалыклинский» | Поля фильтрации | 8,0 | Хозяйственно-бытовые, произ-водственные | 200 |
| 2 | с. Средняя Якушка, ООО СКИК «Новомалыклинский» | Поля фильтрации | 90,0 | Хозяйственно-бытовые, произ-водственные | 200 |

  - Зона инженерной инфраструктуры.

- Проектные решения по водоснабжению:

Разработана муниципальная целевая программа «Обеспечение населения Новомалыклинского  района доброкачественной питьевой водой на 2007-2010 г.г.».

Планируется строительство новых насосных  станций.

При осуществлении территориального планирования МО «Среднеякушкинское сельское поселение» учтена необходимость создания условий для развития системы водоснабжения. Территориальное планирование в указанных целях рекомендует:

- норма водопотребления на расчетный срок должна составлять не более 2,1 м3/сут. на человека;

- проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения;

- разведку месторождения подземных вод вне зон жилой застройки, строительство водозабора, при необходимости проектирования и строительства станции водоподготовки;

- полного освоения разведанных месторождений подземных вод;

- реконструкцию существующих и строительства новых водопроводных сетей;

- внедрение на промышленных и сельскохозяйтсвенных предприятиях систем оборотного водоснабжения с максимальным повторным использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом;

- совершенствование производственных технологий с целью сокращения водопотребления на единицу производимой продукции и снижения количества стоков на всех промышленных предприятиях.

Планируется в МО «Среднеякушкинское сельское поселение»: ремонт 1 буровой

Проектные решения по теплоснабжению:

Планируется строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями).

Использование автономных энергетических комплексов, предназначенных для производства тепловой энергии.

В перспективе установить автономные источники теплоснабжения (мини-котельные).

Повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт применения локальных газовых котельных модульной сборки полной заводской готовности.

Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения процента аварийности подземных тепловых сетей.

Проектные решения по газоснабжению:

Согласно схеме территориального планирования муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» предусматривается дальнейшее развитие системы газоснабжения. Природным газом намечено обеспечить всех потребителей: сохраняемую и новую жилую застройку, предприятия, отопительные котельные (проектируемые). Программа газификации предполагает газификацию всех обитаемых населённых пунктов района.

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 до 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов ( от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Таким образом, расстояния до жилой застройки должно составлять не менее 75 м от газопровода (до 300 мм).

Проектные решения по электроснабжению:

При осуществлении территориального планирования МО «Новомалыклинский район» учтена необходимость создания условий для развития системы электроснабжения. Территориальное планирование МО «Среденеякушкинское сельское поселение» в указанных целях призвано создавать условия для реализации:

- капитального ремонта и замены воздушных линий электропередач (ЛЭП) и трансформаторных подстанций, которые находятся в сильно изношенном состоянии;

- развития распределительных сетей мощностью 10 кВ с учетом нового строительства;

строительство ЛЭП ВЛ-220 кВ соединяющих новую проектируемую АЭС в Мелекесском районе, Димитровград с ответвлением на Нижнюю Якушку

Проектные решения по осуществлению связи:

При осуществлении территориального планирования МО «Среднеякушкинское сельское поселение» учтена необходимость создания условий для обеспечения населения услугами связи:

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории МО; цифронизация местной телефонной связи.

- увеличить телефонную плотность в районе на расчётный срок до 350 телефонов на 1000 жителей (из расчета один телефонный номер на семью).

Транспортная  инфраструктура  , улично –дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов запроектирована с учётом сохранения существующих направлений. Грунтовые дороги предусмотрено заасфальтировать.

Покрытие проездов, площадок и тротуаров предусмотрены также с твёрдым покрытием.

Проектные решения:

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» планируется осуществлять по следующим направлениям:

- формирование инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей потребностям экономики и населения МО «Новомалыклинский район»;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- развитие путевого хозяйства и формирование станции в остановочном пункте Обамза Новомалыклинского района.

- строительство новой автодороги федерального значения «Ульяновск – Димитровград – Уфа» на основе строящегося мостового перехода, предлагаемых обходов р.п. Чердаклы, г. Димитровграда и поточного выхода на автодорогу Урал, с выходом в районе ж/д путей у с. Средняя Якушка Новомалыклинского района;

- устройство шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных путей, проектируемой федеральной автомагистрали для защиты от акустического загрязнения;

- мещение проектируемых объектов придорожного сервиса вдоль территориальных автомобильных дорог общего пользования.

  - Озеленение.

Озеленение сёл состоит: из насаждений общего пользования; насаждений ограниченного пользования (участки школ, детских учреждений и других объектов культурно-бытового назначения); насаждений при секционных домах; санитарно-защитных, ветро-защитных, водоохранных и других насаждений.

Большую роль в нормализации макроклимата и санитарно-гигиенического режима населённых пунктов играют уличные насаждения. Кроме того, они способствуют выявлению градостроительного замысла, усилению архитектурно-художественной выразительности застройки.

  - Рекреационные зоны.

Рекреационные зоны населённых пунктов представлены участками санитарно-защитных зон, а также парками и скверами, предусмотренными на территориях, предназначенных для отдыха и занятий физической культурой и спортом, экологическим туризмом.

- Зона охрана природы и рациональное природопользование.

Планируется разместить централизованные склады минеральных удобрений и ядохимикатов в с. Средняя Якушка.

Рекомендуются следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- разработка для каждого предприятия «Проекта СЗЗ» с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом опасности предприятия и учётом розы ветров;

- соблюдение режима СЗЗ промышленных и сельскохозяйственных  предприятий и их обустройство;

- Охрана поверхностных вод:

создание защитных полос из лиственных пород деревьев, близких к естественным лесам – ива ломкая, ольха черная/серая, на склонах − из широколиственных пород (дуб, ясень, вяз, липа) вдоль рек Большой Черемшан.

- строительство и реконструкция систем ливневой канализации с устройством высокоэффективных очистных сооружений в с Средний Сантимир центре Среднеякушкинского сельского поселения;

Охрана подземных вод и почв:

- разработка проектов Зон санитарной охраны (ЗСО) для артезианских скважин, предназначенных для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения;

- ликвидация и рекультивация существующих несанкционированных свалок

- разработать проекты обустройства и восстановления действующих скотомогильников в селах Средний Сантимир и Старый Сантимир.

Охрана ландшафтов:

- рекультивация карьеров отработанных месторождений полезных ископаемых;

проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических     работ на территории, подверженных водной эрозии;

- проведение комплекса мероприятий по предотвращению возможных обвально-оползневых процессов на территории района вдоль  р. Большой Черемшан;

Защита от физических факторов воздействия:

разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п. 7.1.12, класс IV), нормативное значение размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для АЗС и АГЗС составляет 100 метров. Данное нормативное расстояние принимается за радиус санитарно-защитной зоны.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п. 7.1.10, класс IV), нормативное значение размера санитарно зоны (СЗЗ) котельных, производительностью до 30 т пара в час составляет 50 метров. Данное нормативное расстояние принимается за радиус санитарно-защитной зоны.

- Инженерная подготовка и защита территории.

- Организация поверхностного стока и его отведения.

Централизованного отвода дождевых стоков в населённых пунктах поселения нет. Водоотвод осуществляется по рельефу и по кюветам вдоль автомобильных дорог.

Учитывая, что в населённых пунктах и в дальнейшем намечается малоэтажное строительство, система водоотведения сохраняется на рельеф.

Охрана поверхностных вод:

- строительство и реконструкция систем ливневой канализации с устройством высокоэффективных очистных сооружений в  центре поселения

- проведение мероприятий по инженерной подготовке территории для ликвидации последствий паводка − вынос малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа, а также перенос застройки на незатопляемые территории; частичная подсыпка территории; организация системы водорегулирования (прокладка водоотводящих каналов), устройство ограждающих дамб (южная часть с. Верхняя Якушка – площадь затопления 10 га, 30 домов, 100 человек;

- Благоустройство внутрипоселковых территорий.

В настоящее время домовой мусор, пищевые отходы, уличный смет вывозятся за пределы сёл на несанкционированные свалки.

Озеленение представлено плодовыми деревьями на приусадебных участках и частичное озеленение у общественных зданий.

Улицы не благоустроены, проезжие части не все имеют твёрдое покрытие.

Проектом предусмотрены усовершенствованные свалок. Со строительством мусороперерабатывающего завода на территории поселения свалки у населённых пунктов предлагается использовать как накопительные площадки ТБО для последующего вывоза на мусороперерабатывающий завод.

В населённых пунктах необходимо организовать озеленение площадок общественных зданий и улиц, организовать парки и скверы, организовать озеленение неблагоприятных для строительства земель.

- Зона специального назначения.

На территории поселения расположены кладбища традиционного типа, общей площадью __5,13__ га. По проекту кладбище закрывается и вокруг него организуется санитарно-защитная зона размером 50 м.

На территории санитарно-защитной зоны кладбища не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанного объекта, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Проектом предлагается благоустройство кладбища и организация вокруг него санитарно-защитной зоны. Со стороны жилой застройки предусматривается зона зелёных насаждений шириной 20 м.

10.Инженерно-технические мероприятия по чрезвычайным  ситуациям.

В целях устойчивого функционирования планируемых объектов экономики и выживания населения в чрезвычайных ситуациях в схеме территориального планирования предусматривается:

разработка генеральных планов поселений с учетом требований безопасности при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

предусмотреть сеть жилищных, производственных и других объектов хозяйственного назначения с учетом их использования для размещения эвакуируемого населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и различных конфликтах.

Методы прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций наиболее развиты применительно к чрезвычайным ситуациям природного характера, точнее, к вызывающим их опасным природным явлениям. Для своевременного прогнозирования и обнаружения опасного природного явления на стадии его зарождения необходима отлаженная общегосударственная система мониторинга за предвестниками стихийных бедствий и катастроф.

- Группы опасных явлений

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на картах в составе специального раздела «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

Перспективное развитие Среднеякушкинского сельского поселения невозможно без учета риска уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций различного характера.

Проектом предусматривается создание условий для устойчивого проживания 
населения в сельском поселении, а также выполнение системы мероприятий по 
предупреждению и ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций.

Опасные явления, оказывающие воздействие на территорию поселения, 
разделяются на две группы:

1. Природные опасные явления, к которым относятся:

- метеорологические: сильные ветра, снегопады, туманы, метели, ливневые 
дожди и пр.;

- гидрологические: затопление и подтопление территории в результате паводков.
- геологические: активное развитие эрозионных процессов.

Проектом предусмотрено организация и проведение постоянного мониторинга в районах с развитием просадочных явлений (надпойменные террасы рек Большой Черемшан).

2. Техногенные опасные явления:

- аварии, связанные с выбросом АХОВ;

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии на транспорте;

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- пожары;

- террористические акты.

- Чрезвычайные ситуации 
природного характера

Метереологические. Неблагоприятные метеорологические явления 
увеличивают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте, а так же 
становятся причиной повреждения и разрушения систем жизнеобеспечения.

К таким явлениям относятся осадки теплого периода, которые составляют 70 % 
общего количества осадков. Летние осадки нередко носят ливневый характер и 
сопровождаются грозами и ураганными ветрами.

Также к неблагоприятным метеорологическим явлениям относятся туманы и 
метели, число дней которых в году составляет, соответственно. 37 и 50.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий, реализация 
которых позволит уменьшить последствия чрезвычайной ситуации:

- организация  метелезащитых  и ветрозащиты со стороны южных и юго-западных 
ветров.

подсыпка песка на проезжие части дорог для предотвращения дорожно-
транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда.

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций.

В результате анализа всех видов опасностей на территории Среднеякушкинского сельского поселения выявлено, что первоочередными инженерно-техническими мероприятиями по локализации, ликвидации снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по территории МО являются:

-  защита селитебных территорий от затопления и подтопления путем создания дамб обвалования с. Верхняя Якушка

Чрезвычайные ситуации сезонного характера во время паводка и затяжных ливней подтопление территориизасвидетельствовано в с. Верхняя Якушка так же происходит затопление части жилой застройки

В с. Верхняя Якушка МО «Верхнеякушкинское сельское поселение» подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (затоплениям, подтоплениям при паводке) южная часть села:

- ул. Черемшанская, дома  №№ 39–49, 46–66;

- ул. Вокзальная, дома №№ 94–106, 8–97;

- ул. Победы, дома №№ 44–80, 47–95;

- ул. Советская, дома №№ 106–114, 103–115;

- ул. Лесная, дома №№ 50–66, 53а–55.

Проживает на данной территории 100 человек. Общая площадь территории затопления (подтопления) – 50 га.

Гидрологические.

Во время прохождения весенних паводков и ливневых дождей в летний период возможно частичное затопление населенных пунктов, в пределах которых застройка расположена на низких террасах речных долин. Ливневые дожди и бурный подъем воды в реках могут привести к разрушению гидротехнических сооружений. Активизация эрозионных процессов во время ливней приводит зачастую к разрушению и повреждению инженерных сооружений – газопроводов, ЛЭП, автодорог, водоводов и др. Страдают также посевы сельскохозяйственных культур и личные подсобные хозяйства граждан.

Геологические.

.

Из опасных геологических процессов на территории сельского 
поселения проявляются овражная эрозия. Для предотвращения роста оврагов необходимо 
проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- создание противоэрозионных плотин;

- благоустройство и озеленение оврагов и крутых склонов.

На территории района наблюдаются экзогенные геологические процессы, проявляющиеся в виде оползней-обвалов и береговой эрозии за счет подмыва берегов р. Большой Черемшан, которые ежегодно уничтожают значительную часть территории, что вызывает потребность спрямления русла реки с целью сохранения плодородных территорий

Расположение района, географические и метеорологические условия могут оказать существенное влияние на вероятность возникновения ЧС гидрометеорологического характера (массовые вымерзания посевов, снежные заносы в зимнее время, обрыв линий электропередач при обледенении в зимний период, подтопления и затопления, засухи, лесные пожары и пожары на сельскохозяйственных угодьях, угроза для жизни людей и животных на водных бассейнах).

На территории МО имеются искусственные пруды с использованием гидротехнических сооружений (плотин). Они предоставляют из себя техноприродную опасность, которая может возникнуть по причинам: некачественного уплотнения материала плотины; недостаточного уплотнения глинистого массива в зоне примыкания водосбора и водовыпуска, а также за счет перелива воды через гребень плотины.

пруды не обследованы, сведения об их техническом состоянии не предоставлены.

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте. Основными причинами возникновения аварий и дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 
ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий - низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на дорогах сельского поселения необходим комплекс 
организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо 
капиталовложений, длительного периода времени.

Аварии на складах ГСМ и АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса современных А3С и 
складов ГСМ практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в 
окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС, 
связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на складах ГСМ 
и АЗС частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 раз в год

поэтому необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации 
при аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение

технологических регламентов.

Аварии на системах жизнеобеспечения.

Аварии на системах теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности 
проживающего в сельском поселении населения. Холодная и длительная  зима 
обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений, а также устойчивую 
схему теплоснабжения сельского поселения.

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы 
жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-
-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

-организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных 
сооружениях;

-реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии;

- перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- закольцевание электрораспределительных сетей 10 кВ:

- создание на котельных противоаварийных систем для снижения риска 
возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала;

-разработка паспортов безопасности на всех котельных, как на опасных 
производственных объектах;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от 
кательных между собой.

Показатели риска свидетельствуют, что природные риски в МО значительно ниже фоновых показателей по России и по Ульяновской области, что свидетельствует о безопасности жителей и людей, прибывающих на территорию муниципального образования с целью оздоровительного и лечебно-реабилитационного отдыха.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территорий.

Анализ существующего наличия зданий общественного назначения показывает, что многие из них являются объектами с большим скоплением людей, что представляет высокий социальный риск при возникновении ЧС в мирное время (пожар, разрушения по причине неправильной эксплуатации.

В случае реализации эвакуационных мероприятий все здания общественного назначения могут быть использованы для приема эвакуируемого контингента.

Важным направлением превентивных мер, содействующим уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций (особенно в части потерь) на планируемый период, является создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления, которые позволят принять своевременные необходимые меры по защите населения и тем самым снизить техноприродный риск.

К организационным мерам, уменьшающим масштабы чрезвычайных ситуаций, могут быть отнесены: соблюдение правил безопасности, санитарно эпидемиологические и ветеринарно-противозоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях с повышенным техногенным риском.

В пределах указанных территорий выделяются зоны различного функционального назначения: жилой застройки, общественных центров, производственные, коммунально- складские, транспорта, массового отдыха, курортные, охраняемых ландшафтов.

11.Основные технико-экономические показатели генерального плана Среднеякушкинского сельского поселения.

Основные технико-экономические показатели.

Таблица 8.1.1.

| № | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Проектное решение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 2015 г. | Расчётный срок – 2025 г. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Территория в границах поселения, всего: в том числе: земли сельскохозяйственного назначения земли населённых пунктов земли древесно-кустарниковых насаждений земли лесного фонда земли водного фонда земли под дороги прочие земли | га га га га га га га га | 16964 15709 1006 - 245 - - 4 |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 2.1. | Земли населённых пунктов: в том числе территории: – жилых зон из них: – 2-4 - этажная застройка; – малоэтажная застройка; в том числе: – малоэтажные жилые дома с приквартирными жилыми участками; – индивидуальные жилые дома с приусадебными жилыми участками. – общественно-деловых зон; – производственных зон; – зон инженерной и транспортной инфраструктур; – рекреационных зон; – зон сельскохозяйственного использования; – зон специального назначения; – режимных зон; – иных зон. Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования: из них: – зелёные насаждения общего пользования; – улицы, дороги, проезды. площади; – прочие территории общего пользования; | га га га га га га га га га га га га га га га га га га |  |  |  |  |

| 2.2. | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.): | га |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 3.1. . 3.2. 3.3. | Население: Численность населения с учётом подчинённых административно-территориальных образований, всего: в том числе: 1.С.Якушка 2.Н.Якушка 3.С.Малыкла 4.В.Якушка 5.Р-д Обамза . Показатели естественного движения населения: – прирост; – убыль. Возрастная структура населения: – дети до 16 лет; – население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года); – население старше трудоспособного возраста. Численность занятого населения, всего: | чел. Чел. Чел. Чел. Чел. Чел. чел. чел. чел. чел. чел. | 2470 852 594 283 740 1 Нет данных 313 1327 640 | 2478 855 596 284 742 1 Нет данных 314 1331 642 | 2544 878 612 291 762 1 Нет данных 322 1367 659 |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: – сельское хозяйство; – промышленность; – строительство; – в обслуживающей сфере и прочее. -- безработные | чел. чел. чел. чел. чел. чел. | 584 262 97 70 139 16 | 586 263 97 70 148 8 | 602 270 100 72 160 0 |  |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. | Жилищный фонд. Жилищный фонд, всего: в том числе: – государственной и муниципальной собственности; – частной собственности. Из общего жилого фонда: – 2-4 – этажных домах; – в малоэтажных домах. Сохраняемый жилищный фонд. Новое жилищное строительство, всего: в том числе: – за счёт средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов; – за счёт средств населения. Из общего объёма нового жилищного строительства размещается: – на свободных территориях; – за счёт реконструкции существующей застройки; Обеспеченность жилищного фонда водопроводом; – канализацией; – электроплитами; | тыс.кв.м общей площади квартир «-» «-» «-» «-» «-» тыс.кв.м общей площади квартир «-» «-» «-» % от общего жилищного фонда «-» | 14,4 0,27 - 14,4 - - Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7. | – газовыми плитами; – теплом; – горячей водой. Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир: | «-» «-» «-» кв.м/чел. | 20 |  |  |  |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания: Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. Учреждения начального и среднего профессионального образования. Высшие учебные заведения. ФАП, всего/1000 чел. Участковая больница, всего/1000 чел. Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел. Учреждения культуры и искусства, всего, 1000 чел. Физкультурно-спортивные учреждения, всего/1000 чел. | мест мест учащихся студентов коек коек кол мест кв.м | 1/40 3/624 - - 4 - 7 4/556 - | - - | - - |  |
| 6. | Общая протяжённость улично-дорожной сети, всего: в том числе: – с твердым покрытиемпокрытием. | км км | 32,82 21,82 |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Аэропорты в том числе: – международного значения. | единиц единиц | - - | - - | - - |  |
| 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. | Санитарная очистка территории. Мусороперерабатывающие заводы. Усовершенствованные свалки (полигоны). Общая площадь свалок. в том числе стихийных: Пожарные депо | единиц/ тыс.т год единиц га га ед. | - - - | - - | - - |  |